Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie

ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów

tel. 12 395 77 20, fax 12 269 151 0, e-mail przetargi@khk.krakow.pl

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na:

Sprzedaż, dostawa, montaż, szkolenie, udzielenie gwarancji i uruchomienie redundantnego systemu ciągłego pomiaru emisji na Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów dla istniejącego, pracującego na liniach nr 1 i 2,

KHK/ZP/PN/18/2017

wersja ujednolicona po zmianach z 1 marca 2018

ZMIANY ZAZNACZONO KOLOREM CZERWONYM

(tekst skreślony oznacza tekst usunięty ze specyfikacji)

Kraków, dnia 08.02.2018 r.					Zatwierdzam:

……………………………

- ZAMAWIAJĄCY:

  - Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie, ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków, e-mail: przetargi@khk.krakow.pl.

  - Mail: przetargi@khk.krakow.pl

  - Strona internetowa Zamawiającego: https://khk.krakow.pl/pl/bip/ogloszenia-i-przetargi/zamowienia-publiczne/

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

  - Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. ze zm.) – zwaną dalej PZP.

  - Przetarg nieograniczony poniżej kwoty wartości zamówienia określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

  - Nie jest to zamówienie udzielane w częściach.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  - Zamówienie podzielone jest na etapy:

    - Etap I - wymagane jest uruchomienie redundantnego systemu ciągłego pomiaru emisji na Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów dla istniejącego, pracującego na liniach nr 1 i 2;

    - Etap II - wymagane jest  dostarczenie i uruchomienie komputera emisyjnego z systemem zbierania, rozliczeń i archiwizacji danych;

    - Etap III - wymagane jest przeprowadzenie procedury QAL2 całości systemu zgodnie z normą PN EN 14181 zakończonej sprawozdaniem i odbiór końcowy całości przedmiotu zamówienia.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w podziale na poszczególne części określa załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. Wszystkie dostarczane części muszą być fabrycznie nowe, z bieżącej produkcji.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

  - W przypadku w którym zamawiający opisał przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentu, pochodzenia, numeru katalogowego, dopuszczalne jest zaoferowanie produktów równoważnych.

Za równoważne zamawiający uzna produkty, posiadające parametry wydajności i wytrzymałości nie gorsze niż wskazane produkty, dla których instalacja/urządzenie w ramach której będą instalowane nie będzie wymagała dodatkowego dostosowania zarówno głównego urządzenia, całej linii produkcyjnej, algorytmu systemu sterowania jak i zamawianej części, które będą w pełni współpracować z pozostałymi urządzeniami zamawiającego, w sposób nie zakłócający ani utrudniający bieżącego funkcjonowania zakładu oraz dla których wykonawca uzyska oświadczenie producenta urządzenia, dostawcy instalacji oraz generalnego wykonawcy ZTPO (POSCO Engineering & Construction Co., Ltd. z siedzibą w: 568–1, Geoedong–Ddong, Nam–Ggu, Pohang, Gyeongsangbuk-do, 790–704, Korea, Oddział w Polsce), iż gwarancja oraz jej okres trwania dla urządzenia jak i  dla całej linii produkcyjnej zostaje utrzymana (wymóg uzyskania zgody nie dotyczy dostawy oprogramowania) .

Bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące produktów równoważnych może zawierać załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia właściwy dla danej części.

  - Zamawiający informuje, że jeżeli w ramach opisu przedmiotu zamówienia znajdują się odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest zobowiązany wykazać że oferowane rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

  - Zamawiający wymaga aby całość dostarczonego systemu była zgodna z normą PN EN 14181 lub normą równoważną.  Zamawiający wymaga posiadania certyfikatów QAL1 dla urządzeń pomiarowych wchodzących w skład systemu;

  - Zamawiający planuje zorganizowanie wizji lokalnej w terminie 11dni od dnia ogłoszenia postępowania (tj. w dniu 19.02.2018 r. o godz. 09:00 – brama główna ZTPO). W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa przez Wykonawcę w wizji lokalnej jest on zobowiązany do przesłania stosownego zgłoszenia, przynajmniej w formie mailowej, w terminie do dnia 16.02.2018 r.   . Zamawiający organizuje dodatkową wizję lokalną w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów 28 lutego 2018 r., 9:00.

  - UWAGA: WYMOGI DOTYCZĄCE ZACHOWANIA POUFNOŚCI

    - Działając na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega że szczegółowa dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) poszczególnych urządzeń i instalacji ma charakter poufny a Wykonawcy którzy uzyskają do niej dostęp zobowiązani są do jej nierozpowszechniania i niewykorzystywania do celów innych niż przygotowanie oferty i ewentualna realizacja niniejszego zamówienia, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej. Dokumentacja te nie jest i nie będzie zamieszczona publicznie na stronie internetowej Zamawiającego.

    - Podstawą udostępnienia szczegółowych dokumentacji techniczno-ruchowych (DTR) urządzeń i instalacji jest złożenie „Wniosku o udostępnienie dokumentacji technicznej” – załącznik nr 5 do SIWZ.,  który musi być sporządzony w języku polskim. Wniosek może być przesłany również w wersji elektronicznej (e-mail).

  - Kody CPV:

    - 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza.

    - 79632000-3 Szkolenie pracowników

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

  - Termin realizacji zamówienia:

    - Etap I - do 31.07.2018 r. - wymagane jest uruchomienie redundantnego systemu ciągłego pomiaru emisji na Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów dla istniejącego, pracującego na liniach nr 1 i 2;

    - Etap II - do 31.08.2018 r. - wymagane jest  dostarczenie i uruchomienie komputera emisyjnego z systemem zbierania, rozliczeń i archiwizacji danych;

    - Etap III - do 30.09.2018 r. - wymagane jest przeprowadzenie procedury QAL2 całości systemu zgodnie z normą PN EN 14181 zakończonej sprawozdaniem i odbiór końcowy całości przedmiotu zamówienia.

  - UWAGA: Wykonanie jakichkolwiek prac wymagających wstrzymania pracy instalacji powinno być uzgodnione z Zamawiającym i zrealizowane podczas postoju-przeglądu na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie (dalej: ZTPO). Planowany termin postoju ZTPO to 18 czerwiec do 29 lipiec 2018 roku – zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wyżej wymienionych prac we wskazanym terminie postoju.

| Harmonogram rocznego postoju instalacji ZTPO |
| --- |
| Tydzień 1 | Tydzień 2 | Tydzień 3 | Tydzień 4 | Tydzień 5 | Tydzień 6 |
| Linia nr 1 |  |
|  | Cześć wspólna instalacji technologicznych |  |
|  | Linia nr 2 |

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu - zgodnie z pkt 5.2.

- spełniają warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z pkt. 5.3.

  - WARUNKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW:

    - Z postępowania wyklucza się wykonawcę wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 24 ust. 1 PZP.

    - Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13,14, 16-20 PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, na zasadach określonych w art. 24 ust. 8 i 9 PZP.

    - Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

    - O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca który:

      - spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj,:

        - posiada doświadczenie w dostawie, wdrożeniu i uruchomieniu w ciągu ostatnich trzech lata przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) systemu pomiaru emisji obejmującego co najmniej układ poboru i kondycjonowania gazu, analizatory w zakresie analityki gazowej NOx (NO, NO2), O2, CO, SO2, HCl, HF, H2O i TOC oraz komputer emisyjny, oraz zgodnego:

- z Prawem Ochrony Środowiska,

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. z 2014 r., poz. 1542)

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. z 2014 poz. 1546)

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. z 2008, nr 215, poz. 1366)

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U. z 2014 r., poz. 274)

- Normą PN-EN 14181 lub równoważną.

    - Zamawiający dopuszcza możliwość polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach i po spełnieniu przez wykonawcę obowiązków określonych w art. 22a PZP, tj.:

      - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

      - Zamawiający będzie oceniał czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz będzie badał, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 5.2. SIWZ.

      - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

  - Zamawiający zastrzega, iż najpierw dokona czynności oceny ofert, a następnie badania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH, BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA, SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO:

  - Do oferty każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

    - Dokumenty z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (przynajmniej do złożenia oferty) – np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG (o ile dotyczy). Jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby.

    - Wypełniony:

      - formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ

      - wykaz urządzeń wchodzących w skład systemu – według wzoru zaproponowanego przez Wykonawcę.

UWAGA: z uwagi na charakter wskazanych dokumentów nie podlegają one uzupełnieniu w toku postępowania.

    - Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie potwierdzającym:

      - brak podstaw do wykluczenia wykonawcy w zakresie określonym w pkt 5.2. SIWZ;

      - spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę w zakresie określonym w pkt 5.3. SIWZ.

    - Wzór oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1.3. SIWZ do ewentualnego wykorzystania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

    - W przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu na zasadach określonych w pkt 5.3.2.:

      - dowód potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu. Dowody mają precyzować w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów od podmiotu trzeciego, sposób ich wykorzystania, zakres i okres udziału podmiotu udostępniającego zasoby w realizacji zamówienia.

      - Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniu własnym wykonawcy o którym mowa w pkt 6.1.3..

    - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.3.  składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (dotyczy również wspólników spółki cywilnej).

  - Zamawiający przypomina o obowiązku wynikającym z art. 24 ust. 11 PZP – tj. obowiązku przekazania przez wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej wskazane oświadczenie przedłożyć musi każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te należy złożyć w formie pisemnej, we wskazanym terminie, w siedzibie Zamawiającego.

  - Dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (składane na wezwanie Zamawiającego):

    - Zamawiający po dokonaniu czynności badania i oceny ofert wezwie wykonawcę którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w terminie 5 dni aktualnych na dzień ich złożenia, oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w pkt 5.2 SIWZ, które to dokumenty wymienione są.

    - Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

      - wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – w zakresie potwierdzającym spełnianie warunku o którym mowa w pkt 5.3.1.1.1. SIWZ.

Wzór wykazu dostaw do ewentualnego wykorzystania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

    - Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego:

      - certyfikaty QAL1  urządzeń pomiarowych wchodzących w skład systemu;

    - Jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa w pkt. 6.3.2. składane są dla tego lub tych Wykonawców, którzy spełniają określone warunki (dotyczy również wspólników spółki cywilnej).

  - Forma dokumentów:

    - Dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.1. SIWZ wykonawca składa w formie pisemnej (oryginał) lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza (dotyczy pełnomocnictwa) lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (dotyczy kopii wyciągów z odpowiednich rejestrów).

    - Dokument, o których mowa w pkt 6.1.2. SIWZ wykonawca składa w formie pisemnej (oryginał).

    - Pozostałe oświadczenia, o których mowa powyżej dotyczące wykonawcy i innych podmiotów składane są w formie pisemnej (oryginał).

    - Pozostałe dokumenty, poza wskazanymi w pkt 6.4.1-6.4.3 składane są w formie pisemnej (oryginał) lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

    - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, lub inny podmiot, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

    - Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

    - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie (na adres wskazany w pkt 1 SIWZ)  lub elektronicznie (na adres mailowy: przetargi@khk.krakow.pl )

  - Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Dawid Studencki, Monika Kowalczyk.

  - Zamawiający zwraca uwagę, że przepisy ustawy nie przewidują telefonicznej formy kontaktu z Wykonawcami w żadnej sprawie. Właściwą formą kontaktu z Zamawiającym jest forma mailowa.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

  - Oferta zawierająca całość przedmiotu zamówienia powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

10 000,00  zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

  - Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w następujących formach:

    - pieniądzu,

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

    - gwarancjach bankowych,

    - gwarancjach ubezpieczeniowych,

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku – o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).

  - Uwaga: Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej powinno zawierać następujące elementy:

    - określenie terminu obowiązywania poręczenia lub gwarancji przez cały okres związania ofertą;

    - określenie kwoty poręczenia lub gwarancji;

    - wskazanie gwaranta poręczenia lub gwarancji;

    - wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji;

    - zapis, iż poręczyciel / gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo tj. na pierwsze żądanie, do zapłaty pełnej 
kwoty zabezpieczenia na rzecz beneficjenta,

    - nieodwołalność poręczenia lub gwarancji,

  - W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy je wpłacić przelewem na konto Zamawiającego:

Nazwa banku: Pekao S.A.

Numer konta: 44 1240 6292 1111 0010 6664 4205

(IBAN: PL 44 1240 6292 1111 0010 6664 4205, SWIFT: PKOPPLPW)

powołując się na nazwę postępowania, nr sprawy oraz podając nazwę banku i numer swojego konta, na które należy zwrócić wadium.

  - Za skuteczne wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie (przed upływem terminu składania ofert lub wniosków) znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego (decyduje data uznania rachunku Zamawiającego).

  - Oryginalne dokumenty wadium należy złożyć w oddzielnej kopercie w tym samym miejscu w którym składana jest oferta lub wniosek.  Potwierdzone „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów należy dołączyć do oferty (nie dotyczy polecenia przelewu).

  - Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w kilku formach przy jednoczesnym spełnieniu powyższych obowiązków.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

  - Wykonawca jest związany ofertą przez okres: 30 dni (trzydziestu dni) od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sporządzoną zgodnie z  wymaganiami ustawy oraz postanowieniami niniejszej SIWZ.

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Zamawiający żąda, aby wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, były składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

  - Oferta musi być sporządzona: w formie pisemnej: na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.

  - Oferta powinna być podpisana przez uprawnionego/uprawnionych lub upoważnionego/upoważnionych przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi we właściwym rejestrze (osoba z prawem reprezentacji Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w odpowiedniej wysokości). Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawcy, należy dołączyć pełnomocnictwo przynajmniej do podpisania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - Zaleca się, aby wszystkie strony były zszyte we wskazanej przez wykonawcę kolejności, w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

  - Zaleca się, aby każda kolejna zapisana strona była opatrzona kolejnym numerem, wg wzoru: kolejny numer strony/liczba wszystkich stron.

  - Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany lub dokonał skreśleń, winny być parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę.

  - W przypadku, gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec nie później niż w terminie składania ofert, które spośród zawartych informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być one udostępniane. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych składników oferty. UWAGA: Na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, pod rygorem uznania zastrzeżenia za nieskuteczne.

  - Oferta musi być złożona w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed upływem terminu otwarcia ofert; zaleca się, aby Wykonawca opisał kopertę z dokumentami w następujący sposób:

OFERTA NA

Sprzedaż, dostawa, montaż, szkolenie, udzielenie gwarancji i uruchomienie redundantnego systemu ciągłego pomiaru emisji na Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów dla istniejącego, procującego na liniach nr 1 i 2,  KHK/ZP/PN/18/2017

Nie otwierać przed dniem 9 marca 2018 r.

oraz będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy.

  - Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić ofertę, przez złożenie pisemnego powiadomienia przygotowanego, opieczętowanego i oznaczonego zgodnie z postanowieniami pkt 10.9., przy czym koperta zewnętrzna będzie dodatkowo zawierała oznaczenie „ZMIANA”.

  - Wykonawca ma prawo, przed terminem składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przygotowanego, opieczętowanego i oznaczonego zgodnie z postanowieniami pkt 10.9., przy czym koperta zewnętrzna będzie dodatkowo zawierała oznaczenie „WYCOFANIE”.

  - Oferta złożona  po terminie zostanie zwrócona niezwłoczne Wykonawcy. .

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia pod warunkiem, że ich oferta będzie spełniać następujące wymagania:

    - Wykonawcy występujący wspólnie ustanowią PEŁNOMOCNIKA do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, pełnomocnictwo musi być podpisane przez umocowanych przedstawicieli wszystkich Wykonawców, wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, należy podać jego adres do korespondencji oraz numer faksu;

    - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami pkt 5 SIWZ;

    - Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w pkt 5.2. SIWZ oraz załączyć informację dotyczącą przynależności do grupy kapitałowej;

    - W przypadku gdy w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, pełnomocnik jest zobowiązany przed zawarciem umowy przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców.

UWAGA: obowiązki wskazane powyżej dotyczą również wspólników spółki cywilnej.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

  - Miejsce składania ofert: Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie, 30-347 Kraków, ul. Jana Brożka 3, p. 138 (sekretariat, I piętro)

  - Termin złożenia oferty upływa w dniu  9 marca 2018 r. godz. 13:00

UWAGA: Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do wskazanego miejsca

  - Miejsce otwarcia ofert:  KHK S.A., Kraków, ul. Jana Brożka 3, w sali nr 129 (I piętro).

  - Termin otwarcia ofert: 9 marca 2018 r. godz. 13:15

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

  - Cenę w ofercie należy obliczyć z uwzględnieniem wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ, załącznikach do SIWZ i wzorze umowy, z uwzględnieniem wszelkich kosztów, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Ceny oferty winny obejmować podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu składania ofert.

  - UWAGA: Jeżeli wykonawca będzie składał ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku  podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak oświadczenia w tym zakresie będzie traktowany jako złożenie oświadczenia o braku zaistnienia takiego obowiązku. Wszelkie negatywne konsekwencje takiego założenia będą spoczywać na wykonawcy.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:

  - Cena brutto – 100 % znaczenia (Wc)

Sposób dokonania oceny wg wzoru:

WC = (Cn : Cb) x 100 pkt

WC – wartość punktowa ceny brutto

Cn – cena brutto najniższa

Cb – cena brutto badanej oferty

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:

  - Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni  od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w formie elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem zawierającym informacje o wyborze oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu zawarcia umowy.

  - Umowa może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli zachodzą okoliczności określone w art. 94 ust. 2 ustawy PZP.

  - Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów już złożonych przez Wykonawcę oraz przedłożyć umowę konsorcjum / umowę spółki cywilnej (w przypadku oferty wspólnej).

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

  - Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY:

  - Wzór umowy stanowi załącznik nr 3  do SIWZ.

- ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ:

  - Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

    - Osoby dokonujące instalacji/wdrożenia systemu w miejscu dostawy, osoby świadczące pomoc techniczną przez okres obowiązywania gwarancji.

  - W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w powyższym punkcie czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

    - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

    - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

    - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

  - W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

    - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

    - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko. data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

    - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

    - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

  - Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy.  Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.

  - W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

  - Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie przysługuje środek ochrony prawnej z Działu VI Rozdział 2 ustawy.

- POZOSTAŁE ZASTRZEŻENIA:

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej .

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. PZP.

  - Zamawiający nie wymaga oraz nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą realizowane będą w walucie PLN.

  - Zamawiający nie przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  - Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, jak również nie dopuszcza takiej możliwości.

- ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

  - Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

  - Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

  - Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy

  - Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzory oświadczeń do wykorzystania

  - Załącznik nr 5 do SIWZ - Wniosek o udostępnienie dokumentacji technicznej

  - Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór wykazu dostaw

Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa, montaż, szkolenie, udzielenie gwarancji i uruchomienie redundantnego systemu ciągłego pomiaru emisji na Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów dla istniejącego, pracującego na liniach nr 1 i 2.

Zamówienie obejmuje również komputer emisyjny z systemem zbierania, rozliczeń i archiwizacji danych oraz przeprowadzenie procedury QAL2 całości systemu zgodnie z normą PN EN 14181.

  - Cały system ciągłego pomiaru emisji musi być zgodny z obowiązującym na dzień przekazania do użytkowania  prawem oraz normami.

Aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi są:

- Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U.  z 2017 r., poz. 519)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. z 2014 r., poz. 1542)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. z 2014 poz. 1546)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. z 2008, nr 215, poz. 1366)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U. z 2014 r., poz. 274)

- Norma PN-EN 14181.

  - W ramach przedmiotu zamówienia, system pomiarowy ma być rozbudową funkcjonującego w ZTPO systemu CEMS i powinien być w pełni z nim zintegrowany. Zamówienie obejmuje układ redundantny w zakresie analityki gazowej NOx(NO,NO2), O2, CO, SO2, HCl, HF, H2O oraz TOC wraz z szybkim przełączaniem próbek gazowych z linii technologicznych nr 1/ nr 2 w przypadku awarii podstawowego systemu. Wymaga się, aby przełączanie torów pomiarowych było zautomatyzowane.

  - Cały system ma za zadanie zapewnić ciągłość pomiarów emisji na ZTPO zgodnie z obowiązującym prawem.

  - Wymagane jest zastosowanie urządzeń i algorytmów programowych realizujących:

- automatyczne przełączanie torów pomiarowych pomiędzy liniami technologicznymi;

- automatyczne przełączanie pomiędzy analizatorem głównym, a rezerwowym w układzie redundancji;

- automatyczną kalibrację dostarczonych analizatorów zgodnie z procedurą QAL3

  - Układ powinien posiadać możliwość pracy równoległej głównego i rezerwowego analizatora celem weryfikacji pomiarów.

  - CEMS ma posiadać funkcję wyboru przez operatora za pomocą przycisku, czy dany analizator  jest w układzie redundancji głównym czy rezerwowym.

  - Układ w założeniu powinien zapewniać jak najmniejszy błąd pomiarowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć układ pomiarowy zapewniający optymalną dokładność pomiarową we wskazanym poniżej zakresie pomiarowym.

    - Wymagane zakresy pomiarowe:

| Substancja | Symbol | KKS | Zakres pomiarowy | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlorowodór | HCl | 01CFA10CA003 | 0.00 | 80.00 | mg/m3 |
| Fluorowodór | HF | 01CFA10CA007 | 0.00 | 5.00 | mg/m3 |
| Tlenek Węgla | CO | 01CFA10CA001 | 0.0 | 200.0 | mg/m3 |
| Dwutlenek Siarki | SO2 | 01CFA10CA002 | 0.0 | 250.0 | mg/m3 |
| Tlenki Azotu (w przeliczeniu) | NOx | 01CFA10CA004 | 0.0 | 550.0 | mg/m3 |
| Woda | H2O | 01CFA10CA009 | 0.00 | 50.00 | % |
| Całkowity Węgiel Organiczny | TOC | 01CFA10CA008 | 0.00 | 30.00 | mg/m3 |
| Tlen | O2 | 01CFA10CA006 | 0.00 | 25.00 | % |

  - Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż układu poboru i kondycjonowania gazu.

    - Wymagane jest między innymi:

- zastosowanie przewodów grzanych z wymienną rurką wewnętrzną;

- zastosowania załączania przedmuchu czyszczącego układu poboru gazu;

- umożliwienie łatwego dostępu do filtrów w celu szybkiej wymiany.

  - Analizatory gazu powinny być fabrycznie nowe, z datę produkcji krótszą niż 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy, w obudowie do zabudowy rackowej oraz pracujące w systemie pomiarowym gorącym.

    - Zamawiający wymaga dostarczenie i zabudowę jednego multi-analizatora spalin metodą  ekstrakcyjną dla co najmniej substancji NOx(NO,NO2), CO, SO2, HCl, HF,H2O.

    - Analizator powinien posiadać funkcję przeprowadzania kalibracji automatycznie z możliwością wyzwalania ręcznie.

    - Automatyczna kalibracja uruchamiana cyklicznie dla wszystkich składników próbki razem.

    - Możliwość uruchamiania kalibracji w dowolnej chwili przez zewnętrzny sygnał sterujący za pomocą przycisku znajdującego się na ekranie komputera emisyjnego lub na ekranie systemu DCS Valmet DNA Zamawiającego.

    - Wspólne analizatory dla linii 1 i 2 z możliwością przełączania się między liniami.

  - Wymagane jest zastosowanie kalibracji za pomocą wewnętrznych kuwet kalibracyjnych lub przy pomocy układu z butlami gazów wzorcowych, zapewniając szybkie przeprowadzenie  automatycznej procedury QAL3 zgodnie z EN 14181 bez rozłączania i demontażu analizatora.

  - Opcja QAL3 ma posiadać m.in. funkcje:

- Automatyczne przetwarzanie, weryfikację oraz generowanie raportów QAL3 – dryftu, precyzji punktu zerowego i odniesienia;

- Raportowanie za pomocą kart kontrolnych (CUSUM, Shewharta);

- Możliwość parametryzacji, wyświetlania i odczytu danych za pomocą przeglądarki internetowej;

- Możliwość eksportu danych do dalszego wykorzystania w arkuszach kalkulacyjnych;

- Przechowywanie danych przez okres co najmniej 2 lat;

  - Analizatory mają umożliwiać zmianę zakresów pomiarowych bezpośrednio w ZTPO, bez konieczności rekalibracji u producenta.

- Komputer emisyjny - wymagania

    - Dostawa, montaż i uruchomienie komputera emisyjnego dla całego systemu CEMS zabudowanego na Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów wliczając redundantny oraz istniejący system pomiarowy na liniach L1 oraz L2.

    - Podłączenie i skomunikowanie komputera emisyjnego z systemem DCS Valmet DNA pracującym na zakładzie z wykorzystaniem protokołu Modbus TCP. Wyświetlanie danych wielkości stężeń chwilowych umownych, średnich 30 minutowych, statusów w tym rodzaju pracy instalacji ZTPO oraz informacji o alarmach analizatorów.

    - Podłączenie i skomunikowanie komputera emisyjnego z tablicą emisyjną zainstalowaną na terenie zakładu z wykorzystaniem protokołu Modbus TCP. Wyświetlanie danych wielkości stężeń średnich 30 minutowych.

    - Przedmiot zamówienia powinien zawierać serwer komputera emisyjnego (hardware), licencję serwera komputera emisyjnego oraz co najmniej 2 licencje stacji klienckich do zainstalowania na komputerach zamawiającego.

    - Wdrożony system musi posiadać wbudowany system raportowania z dotrzymania standardów emisyjnych oddzielnie dla każdej z linii w tym m.in.:

- raporty dobowe z dotrzymania standardów emisyjnych (A i B) dla średnich 30 minutowych z uwzględnieniem stanów pracy instalacji, podsumowaniem wskazującym m.in. min, max., średnią,  ilości danych powyżej standardu, % powyżej standardu, czasu pracy a w przypadku CO również informację dotyczącą dotrzymania standardu B w ciągu 24 godzin (zgodnie z rozporządzeniem)

- raporty miesięczne z dotrzymania standardów emisyjnych dla średnich dobowych wraz z podsumowaniem o którym mowa powyżej

- raporty okresowe z możliwością generowania informacji z zadanego okresu (np. miesięcznego, półrocznego, rocznego)

- raport opłatowy z możliwością generowania informacji o wysokości opłaty i wielkości wyemitowanego ładunku w założonym okresie czasu (niezbędnym jest możliwość wprowadzania przez Zamawiającego publikowanych rozporządzeniem/obwieszczeniem stawek opłat za korzystanie ze środowiska);

- Raporty winny być generowane wraz z informacją dotyczącą stanu pracy linii (praca, postój, rozruch), stanu odpadów (spalane, nie spalane), stanie pracy urządzeń ochronnych ograniczających emisję.

    - Oprogramowanie winno mieć możliwość generowania informacji dla zadanego, dowolnego okresu czasu w zakresie stężenia substancji, wielkości przepływu jak i wielkości wyemitowanego ładunku.

    - Oprogramowanie emisyjne musi być w języku polskim.

    - Hardware komputera emisyjnego powinien być oparty na częściach stosowanych w typowych rozwiązaniach serwerowych jak np. macierze dyskowe, pamięć RAM  min 16 GB, pojemność dyskowa  min 1 TB, procesor o częstotliwości taktowania co najmniej 3GHz, wyposażony w monitor 24” lub większy. Wszystkie części fabrycznie nowe nie starsze niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

    - Aplikacja zgodna z normą EN14181.

    - Oprogramowanie do rozliczeń z Urzędami Ochrony Środowiska, umożliwiające generowanie raportów sprawozdawczych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w układzie i zakresie zgodnym z obowiązującym prawem.

    - Zawierający moduł do rozliczeń niesprawności urządzeń ochronnych na podstawie istniejącego sygnału wskazującego status ich pracy.

    - QAL3 wraz z generowaniem kart kontrolnych (CUSUM, Shewharta) w programie z możliwością wydruku.

    - Automatyczny moduł QAL3.

    - Moduł prognozy stężeń.

    - Pozostała funkcjonalność:

- archiwizacja krótko- i długoterminowa

- generowanie raportów - tygodniowych ocen (poniedziałek – niedziela) ważności obowiązującego zakresu kalibracji

- wizualizacja danych, statusów urządzeń

- możliwość wykorzystania danych do tworzenia własnych raportów i zestawień, generowanie wykresów w różnych konfiguracjach

- możliwość importu oraz eksportu danych

- wizualizacja pomiarów archiwalnych, bieżących oraz prognozowanych

- system operacyjny co najmniej Windows Server minimum 2012 , Pakiet Office (minimum Excel, Word)  co najmniej 2016 lub równoważne

(przez równoważne zamawiający rozumie oprogramowanie o funkcjonalnościach co najmniej takich jakimi dysponuje wskazane oprogramowanie, umożliwiające bezproblemową pracę i komunikację z innymi urządzeniami zamawiającego wyposażonymi we wskazane oprogramowanie)

- opisy w języku polskim

- instrukcja obsługi dostępna z poziomu użytkownika

- komunikacja pomiędzy serwerem a stacjami klienckimi z wykorzystaniem zakładowej sieci TCP/IP

- możliwość prezentowania danych w Internecie

  - Przeprowadzenie procedury QAL2 systemu zgodnie z normą PN EN 14181 lub równoważną.

    - Badanie musi wykonać akredytowane laboratorium w rozumieniu obowiązującej ustawy z dn. 30 sierpnia 2002 o systemie zgodności, posiadające akredytację PCA w zakresie pomiarów emisji.

Zamówienie obejmuje również przeprowadzenie funkcjonalności systemu AMS, pomiary kalibracyjne oraz walidację zgodne z procedurą QAL2.

  - Kontener emisyjny

    - Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, posadowienie oraz montaż kontenera emisyjnego. Miejsce posadowienia winno być uzgodnione z zamawiającym.

    - Wszelkie prace związane z uzgodnieniem z Zamawiającym, zaprojektowaniem i wykonaniem zasilania kontenera leżą po stronie wykonawcy.

    - Kontener powinien być wyposażony w instalację ogrzewania i klimatyzacji z automatycznym uruchamianiem w określonych warunkach. Informacja o temperaturze panującej wewnątrz wizualizowana na ekranie komputera emisyjnego lub na ekranie systemu DCS zamawiającego.

    - Do wykonawcy należy wykonanie odcinków zasilania sprężonym powietrzem, kompletów filtrów, armatury odcinającej dla kontenera i instalacji pomiarowej.

- Pozostałe wymagania:

4.1. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca powinien:

- Dostarczyć harmonogram prac;

- Wykonać inwentaryzację obiektu technologicznego na potrzeby przygotowania projektu zadania;

- Wykonanie projektu wykonawczego i przedstawienie założeń Zamawiającemu

  - Do wykonawcy należy między innymi:

- Opracowanie dokumentacji technicznej

- Dostarczenie i zabudowa wszystkich niezbędnych do realizacji zadania urządzeń;

- Dostawa wszelkich niezbędnych do działania systemu gazów wzorcowych (jeśli są stosowane);

- Wykonanie wszelkich niezbędnych robót koniecznych do realizacji zadania zgodnych z obowiązującymi przepisami i normami;

- Wykonanie prac przygotowawczych, elektroinstalacyjnych, elektrycznych, mechanicznych, programistycznych;

- Wykonanie tras kablowych;

- Wprowadzenie ewentualnych zmian w istniejącym oprogramowaniu;

- Dostarczenie niezbędnych licencji;

- Dostarczenie oprogramowania do diagnostyki i parametryzacji analizatorów jeżeli istnieje wraz z plikami konfiguracyjnymi;

- Testy, parametryzacja oraz uruchomienie;

- Dostawa dokumentacji powykonawczej i jakościowej;

- Wytypowanie, dostosowanie i ustalenie odpowiednich miejsc pomiarowych na kominie z uwzględnieniem otrzymania najlepszej możliwej klasy dokładności poszczególnych pomiarów, jak również optymalizacja pod kątem ergonomii użytkowania;

- Ewentualne wykonanie nowych lub przebudowę istniejących podestów, drabinek mających na celu umożliwienie służbom eksploatacyjnym na wykonanie niezbędnych prac przy układzie pomiarowym.

  - Obowiązkiem Wykonawcy jest, aby wdrożony system zaimplementował dane z systemu istniejącego od początku roku kalendarzowego lub uruchomił równoczesne działanie istniejącego oraz dostarczanego komputera emisyjnego tak, aby możliwym było wykonanie pełnej sprawozdawczości półrocznej i rocznej wraz ze wskazaniem dotrzymania standardów emisyjnych, ilości wyemitowanego ładunku i sporządzenia sprawozdania opłatowego za cały okres.

  - Po wdrożeniu systemu Wykonawca obowiązany jest zorganizować w terminie uzgodnionym z Zamawiającym szkolenie dla kadry ZTPO. Szkolenie winno obejmować zarówno kwestie obsługi, eksploatacji i konserwacji sprzętu (min. 5h) oraz obsługi systemu emisyjnego (min 8h). Maksymalna liczba osób do przeszkolenia to 12 osób.

  - Po wdrożeniu systemu Wykonawca przez okres 24 miesięcy obowiązany będzie do świadczenia usługi pomocy technicznej w zakresie eksploatacji i obsługi zainstalowanego systemu.

  - Wdrożony system winien mieć możliwość automatycznego generowania i przekazywania informacji/raportów on-line do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (o ile ten zgłosi gotowość i chęć odbioru takich danych) – raz dziennie, bezpośrednio po zakończeniu doby.

- Dokumentacja techniczna

  - Dokumentacja techniczna musi zawierać:

- pełny wykaz dokumentacji z opisem;

- listę dostaw dla aparatury, elementów toru poboru gazu, licencji systemu, listę kablową;

- dokumentację funkcjonalną – instrukcje;

- dokumentację techniczno-ruchową zainstalowanej aparatury w języku polskim;

- dokumentacją jakościową – świadectwa jakości urządzeń pomiarowych takie jak certyfikaty zainstalowanych urządzeń bądź protokoły kalibracji, protokoły z pomiarów elektrycznych;

- protokoły z prób rozruchowych;

- gwarancje na urządzenia oraz wykonane prace;

- schematy rozprowadzenia kabli zasilających i sygnałowych;

  - Dokumentacja powykonawcza musi zawierać dokładne opisy wykonanego zakresu prac, między innymi opisy przewodów, wszystkie początki i końce przewodów muszą być jednoznacznie oznaczone i muszą się zgadzać z dostarczoną dokumentacją.

  - Opisy na obiekcie muszą się zgadzać z zapisami w projekcie powykonawczym, nie dopuszcza się stosowania ręcznych poprawek w dokumentacji.

  - Dokumentacja techniczna musi zawierać oświadczenie o zakończeniu prac i wykonaniu ich zgodnie z projektem.

  - Dokumentacja powykonawcza musi być dostarczona w wersji papierowej w trzech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf na dwóch nośnikach cyfrowych (pamięć usb - pendrive).

  - Całościowa dokumentacja projektowa, wykonawcza i powykonawcza musi być dostarczona w języku polskim.

  - Zainstalowane szafy, urządzenia powinny być oznaczone niezmywalnymi znacznikami.

- Gwarancja i usługi serwisowe

  - Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na całość przedmiotu zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące;

  - Wykonawca zobowiązany jest prowadzić serwis gwarancyjny oraz zapewnić materiały eksploatacyjne w okresie udzielonej gwarancji;

  - Dostawca musi zapewnić wymianę uszkodzonego analizatora na inny sprawny w ciągu 48 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego – w dni robocze lub pierwszy dzień roboczy po okresie weekendowym lub świątecznym;

  - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek zgłaszanych przez Zamawiającego najszybciej jak to możliwe przy zachowaniu należytej staranności, jednak nie później niż w ciągu 48 godzin – w dni robocze lub pierwszy dzień roboczy po okresie weekendowym lub świątecznym, chyba że Zamawiający ustali inny termin;

  - Na wypadek nie usunięcia usterek w ustalonym terminie, Zamawiający może powierzyć usunięcie usterek osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Uwagi końcowe

  - Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac ujętych w SIWZ oraz tych, które nie zostały wykazane, a są konieczne i niezbędne do realizacji zadania.

  - Wszystkie materiały muszą być nowe, przystosowanie do pracy ciągłej w przemysłowym środowisku.

  - Wszystkie materiały konieczne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca.

  - Wszystkie prace pomocnicze, konieczne rusztowania, prace izolacyjne przy demontażu-montażu elementów składowych zapewnia Wykonawca. Montaż i demontaż rusztowań musi być zgodny z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Przekazanie rusztowania do użytkowania nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym dostarczonym Użytkownikowi rusztowania i Zamawiającemu.

  - Zleceniodawca umożliwia korzystanie z dokumentacji technicznej istniejącego systemu, przy czym zastrzega sobie iż może być ona nieaktualna.

  - Na wykonawcy spoczywa konieczność wykonania inwentaryzacji (w ramach umowy) w zakresie niezbędnym do realizacji zadania.

  - Do wykonawcy należy sporządzenie projektu technicznego.

  - Językiem obowiązującym przy realizacji umowy jest język polski. W przypadku Wykonawcy obcojęzycznego wymaganym jest zapewnienie na jego koszt odpowiedniej ilości tłumaczy na język polski.

Załącznik nr 2 do SIWZ

# ........................................

(miejscowość i data)

...................................................................

(nazwa i siedziba Wykonawcy/Wykonawców)

REGON: ........................................

NIP: ..............................................

FAX: …………………………….

Mail: …………………………….

## FORMULARZ OFERTOWY

Do: Krakowski Holding Komunalny

Spółka Akcyjna w Krakowie

ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków

Sprawa nr:  KHK/ZP/PN/18/2017

Składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzedaż, dostawa, montaż, szkolenie, udzielenie gwarancji i uruchomienie redundantnego systemu ciągłego pomiaru emisji na Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów dla istniejącego, pracującego na liniach nr 1 i 2,   o następującej treści:

1

      - Oferujemy wykonanie zamówienia publicznego zgodnie z wymogami, warunkami i terminami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za wynagrodzeniem:

- wynagrodzenie za realizację całego przewidzianego w SIWZ zakresu zamówienia:

………………………… zł netto

………………………… zł brutto

w tym za realizację:

- etapu I - ……………………… zł netto, ………………………………zł brutto

- etapu II - ……………………… zł netto, ………………………………zł brutto

- etapu III - ……………………… zł netto, ………………………………zł brutto

(patrz pkt. 3.1. SIWZ)

- Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że w przypadku wyboru oferty, gwarantujemy niezmienność cen jednostkowych przez okres obowiązywania umowy.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ.

- Oświadczamy, iż zamierzam(y)/nie zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia (wypełnić o ile dotyczy):

| l.p. | Nazwa części (elementu) zamówienia | Nazwa firmy podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

- Integralną część złożonej oferty stanowią następujące dokumenty: ………………………………………

- Wadium wpłacone w pieniądzu należy zwrócić na konto nr.: …………………………………

- Oświadczam, iż Wykonawca jest mikro / małym / średnim / dużym / przedsiębiorcą. (niepotrzebne skreślić).

- Osoba umocowana do kontaktów z zamawiającym: ……………… tel.: …………………mail: ……………..

# ………………………………                                                                                                                                               podpis

Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA

zawarta w dniu ……………………… 2018 r.  pomiędzy:

Krakowskim Holdingiem Komunalnym Spółką Akcyjną w Krakowie, z siedzibą pod adresem ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006301, posiadającą NIP: 679-18-62-817, z kapitałem zakładowym w wysokości 1 294 130 000 zł w całości opłaconym, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

a

………………, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

Mając na uwadze fakt, że:

- Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

- osoby reprezentujące Strony mają stosowne umocowania, aby zaciągnąć zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy,

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie polegające na sprzedaży, dostawie, montażu, szkoleniu, udzieleniu gwarancji i uruchomieniu redundantnego systemu ciągłego pomiaru emisji na Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów dla systemu istniejącego i pracującego na liniach nr 1 i 2 (dalej: przedmiot umowy).

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do umowy – opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot umowy obejmuje również transport urządzeń do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (dalej: ZTPO) – Kraków, ul. Giedroycia 23.

- Wykonawca zapewni wszelki niezbędny do realizacji przedmiotu umowy sprzęt oraz osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, chyba że w umowie wyraźnie wskazano, iż zapewni je Zamawiający. Wykonawca zobowiązuje się stosować wymogi w zakresie bhp i ochrony środowiska obowiązujące na terenie ZTPO określone w załączniku nr 3 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania umowy w taki sposób, aby nie zniszczyć ani nie uszkodzić elementów infrastruktury Zamawiającego (w przeciwnym razie  Zamawiający usunie te uszkodzenia lub zniszczenia na koszt Wykonawcy).

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami i zasadami, przy dołożeniu najwyższej staranności.

- Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy obejmuje również przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji wytworzonej w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz programów wytworzonych siłami własnymi Wykonawcy (tj. takich do których Wykonawca posiada prawa autorskie), udzielenie licencji na używanie oprogramowania dostarczonego w ramach przedmiotu umowy, innego niż wytworzone siłami własnymi Wykonawcy (tj. takiego do którego Wykonawca nie może przenieść na Zamawiającego) oraz inne koszty, opłaty związane z kompletną realizacją przedmiotu zamówienia, w tym podatki objęte polskim prawem, a także inne obowiązki Wykonawcy wymienione w umowie.

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w następujących terminach:

    - Etap I - do 31.07.2018 r. - uruchomienie redundantnego systemu ciągłego pomiaru emisji na Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów dla istniejącego, pracującego na liniach nr 1 i 2;

    - Etap II - do 31.08.2018 r. - wymagane jest  dostarczenie i uruchomienie komputera emisyjnego z systemem zbierania, rozliczeń i archiwizacji danych;

    - Etap III - do 30.09.2018 r. - wymagane jest przeprowadzenie procedury QAL2 całości systemu zgodnie z normą PN EN 14181 zakończonej sprawozdaniem i odbiór końcowy całości przedmiotu zamówienia.

§ 3

Organizacja pracy

- Szczegółowy zakres prac objęty przedmiotem umowy zawiera załącznik nr 1 do umowy – opis przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zagospodaruje wytworzone w czasie realizacji prac odpady.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonywania prac.

- Pracownicy Wykonawcy będą prowadzić wszelkie prace w ubiorach pozwalających na identyfikację Firmy.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania zakresu prowadzonych prac z Zamawiającym.

§ 4

Gwarancja

  - Wykonawca udzielenia gwarancji na całość przedmiotu umowy przez okres 24 miesięcy;

  - Wykonawca zobowiązany jest prowadzić serwis gwarancyjny oraz zapewnić materiały eksploatacyjne w okresie udzielonej gwarancji;

  - W przypadku awarii analizatora uniemożliwiającej jego pracę, Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązany jest zapewnić wymianę uszkodzonego analizatora na inny sprawny w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego – liczone w dni robocze lub pierwszy dzień roboczy po okresie weekendowym lub świątecznym, chyba że Zamawiający ustali inny termin wymiany;

  - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek zgłaszanych przez Zamawiającego najszybciej jak to możliwe przy zachowaniu należytej staranności, jednak nie później niż w ciągu 48 godzin – w dni robocze lub pierwszy dzień roboczy po okresie weekendowym lub świątecznym, chyba że Zamawiający ustali inny termin;

  - Na wypadek nie dostarczenia analizatora zamiennego lub nieusunięcia usterek w ustalonym terminie, Zamawiający może powierzyć dostarczenia analizatora zamiennego lub usunięcie usterek osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

  - Wszelkie zgłoszenia gwarancyjne będą kierowane na adres email: …………………………

  - Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wniesione przez Zamawiającego zgłoszenie, wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

  - Wykonawca udziela rękojmi za wady na okres wynikający z przepisów ogólnych.

§ 5

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu umowy wynosi:

………………………… zł netto

………………………… zł brutto

w tym za realizację:

- etapu I - ……………………… zł netto, ………………………………zł brutto

- etapu II - ……………………… zł netto, ………………………………zł brutto

- etapu III - ……………………… zł netto, ………………………………zł brutto

- Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z umową i obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (w tym wszelkie opłaty, podatki, ubezpieczenia).

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po zrealizowaniu pełnego zakresu przedmiotowego umowy.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………… w terminie do 21 dni od daty przekazania Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury. Za termin płatności faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 6

Kary umowne i zastępcze wykonanie

- W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów realizacji przedmiotu umowy o których mowa w § 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za realizację opóźnionego etapu za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku innego naruszenia postanowień umowy (w szczególności niezachowania norm bhp lub zanieczyszczenia środowiska), za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3000 zł za każdy taki przypadek.

- Łączna wysokość kar wskazanych w ust. 1-2 nie przekroczy 20 % wynagrodzenie brutto za realizację całego przedmiotu umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenie brutto za realizację całego przedmiotu umowy.

- Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez niego było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów lub podwykonawców.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość należnych kar umownych, na zasadach ogólnych.

§ 7

Wypowiedzenie umowy

- Zamawiający może odstąpić od całości umowy lub wypowiedzieć umowę ze skutkiem dla niezrealizowanej części w przypadkach przewidzianych prawem oraz w przypadku:

- opóźnienia w realizacji któregokolwiek z etapów przedmiotu umowy przekraczającego 14 dni;

- opóźnienia w realizacji obowiązków wynikających z gwarancji przekraczającego 14 dni;

- gdy naliczone Wykonawcy kary umowne osiągną pułap określony w § 6 ust. 3;

- wykonywania przedmiotu umowy w sposób niezgodny z umową, pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do prawidłowego wykonywania umowy i wyznaczenia mu dodatkowego terminu wynoszącego co najmniej 14 dni.

- Wykonawca może wypowiedzieć umowę w przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia przekraczającej 30 dni, pomimo wyznaczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę dodatkowego terminu zapłaty, wynoszącego co najmniej 14 dni.

- Odstąpienie lub wypowiedzenie umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera uzasadnienie.

- Odstąpienie lub wypowiedzenie umowy w przypadkach, o których stanowi ust. 1 i 2 może nastąpić w ciągu 30 dni od dnia, w którym powstała przyczyna odstąpienia lub wypowiedzenia.

- Wykonawcy w przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu zwrotu nakładów poniesionych z tytułu realizacji umowy, jak również z tytułu utraconego wynagrodzenia.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§ 8

Zmiana umowy

- Zamawiający, poza sytuacjami przewidzianymi w art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje dodatkowo możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wnioskowanych warunków ich wprowadzenia. Wszystkie poniższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:

- terminu realizacji przedmiotu umowy:

  - w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych do stron umowy, w szczególności uniemożliwiających zatrzymanie pracy urządzeń lub instalacji,

  - w przypadku konieczności wykonania dodatkowych prac nieobjętych niniejszym zamówieniem, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy;

  - z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy, którejkolwiek ze stron;

  - jeżeli wystąpi brak możliwości wykonania przedmiotu umowy z powód niedopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ lub nakazanie ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

- o okres czasu równy okresowi, w którym nie było możliwe prowadzenie prac związanych z przedmiotem umowy.

- wynagrodzenia:

  - w przypadku zmiany przedmiotu umowy, o której mowa poniżej w ust. 2 pkt 3);

- o kwotę wynikającą z wprowadzanej zmiany.

- zmiany przedmiotu umowy:

  - w przypadku konieczności zrezygnowania przez Zamawiającego z części zakresu prac np. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w umowie zostanie pomniejszone o wartość niewykonanych prac na podstawie kosztorysu Wykonawcy;

  - w przypadku zmian technologicznych umożliwiających zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż określonych na podstawie umowy, o ile jest to korzystne dla Zamawiającego;

  - w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań technicznych/technologicznych groziło nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem Usługi;

- w przypadku uchwalenia lub zmiany obowiązujących przepisów, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian umowy;

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Kontakty

- Z ramienia Wykonawcy realizację zamówienia będzie nadzorował ………… (tel. ………………. e-mail …………..)

- Z ramienia Zamawiającego realizację zamówienia będzie nadzorował (w tym dokonywał zamówień                 i potwierdzał odbiór) ……………….. ( tel ………….., e-mail ............).

- Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2. O dokonaniu zmiany Strony powiadamiają się na piśmie. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

§ 10

Postanowienia końcowe

- Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej umowy, będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego.

- Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

  - opis przedmiotu zamówienia – załącznik 1.

  - formularz ofertowy – załącznik 2.

  - zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska – załącznik 3.

Wykonawca	Zamawiający

Załącznik nr 3 do umowy

Kraków …………………

Nr postępowania: ......................

Załącznik do Umowy

Zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska - obowiązujące podmioty realizujące na rzecz KHK S.A. w Krakowie zamówienia w zakresie prac i usług oraz dzierżawców/najemców nieruchomości, lokali, maszyn i urządzeń Spółki.

# Zasady ogólne.

## Wykonawcy realizujący na rzecz KHK S.A. w Krakowie roboty i usługi oraz użytkownicy nieruchomości, lokali, maszyn i urządzeń Spółki zobowiązani są do prowadzenia prac zgodnie z zasadami wynikającymi z aktualnych przepisów prawnych oraz wewnętrznych instrukcji KHK S.A. w Krakowie w zakresie ochrony środowiska i BHP.

## Wykonawcy oraz użytkownicy zobowiązani są do zapoznania podległych sobie pracowników z niniejszą instrukcją i egzekwowania realizacji jej zapisów.

## Nadzór i doraźną kontrolę nad stosowaniem postanowień i trybu postępowania zawartych w niniejszej instrukcji sprawują:

- w Zakładzie Termicznego Przetwarzania Odpadów:

- Kierownik Operacyjny,

- Z-ca Kierownika Operacyjnego,

- Kierownik Utrzymania Ruchu,

- Kierownik ds. Energo-mechanicznych,

- Kierownik ds. Elektrycznych,

- Kierownik Wsparcia Technicznego,

- Specjalista ds. BHP i P.POŻ,

- Specjalista ds. Środowiskowych

każdy w swoim zakresie działania;

- w innych lokalizacjach KHK S.A. wskazana osoba odpowiedzialna za koordynację wykonywanych prac/usług,

- dla wykonawców zewnętrznych – osoba sprawująca nadzór nad wykonawcą zewnętrznym na podstawie zezwolenia na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych / zezwolenia na wykonywanie prac innych niż niebezpieczne.

  - Wykonawca jest zobowiązany do informowania na bieżąco właściwą osobę wymienioną w pkt. 1.3 jeżeli jakikolwiek pracownik zostanie zastąpiony innym pracownikiem, który nie odbył szkolenia zapoznania z zagrożeniami. W przypadku stwierdzenia powyższej nieprawidłowości pracownik zostanie wstrzymany od wykonywanej pracy na terenie ZTPO, do czasu usunięcia nieprawidłowości (oświadczenia, szkolenie).

## Podmioty wykonujące prace i usługi dla KHK S.A. w Krakowie oraz użytkownicy są zobowiązani organizować, przygotowywać oraz prowadzić prace i wykonywać usługi w sposób zapobiegający:

- wypadkom przy pracy i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,

- chorobom zawodowym,

- pożarom,

- degradacji środowiska,

- pogorszeniu środowiska pracy,

- uszkodzeniom maszyn i urządzeń.

## Nadzorujący wykonanie prac i usług, służby BHP, p.poż. i ochrony środowiska oraz Kierownictwo  KHK S.A. w Krakowie będą dokonywać kontroli przestrzegania przepisów przez podmioty pracujące na podstawie zezwolenia na pracę.

## Wykonawcy realizujący zamówione przez KHK S.A. w Krakowie prace oraz użytkownicy pomieszczeń, terenów oraz maszyn i urządzeń, są zobowiązani do właściwego zabezpieczenia obiektów, maszyn, urządzeń i sprzętu przed kradzieżą.

# Zasady dotyczące przestrzegania przepisów BHP przez podmioty wykonujące zamówione prace na rzecz Spółki.

## Przy pracach związanych z konserwacją, budową i przebudową, remontami obiektów i budowli oraz maszyn i urządzeń obowiązki w zakresie BHP wynikają m.in. z następujących przepisów:

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013 r., poz.492),

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., nr. 169, poz 1650 tekst jednolity z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r., nr. 118, poz1263 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47, poz. 401 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r., nr 108, poz. 953 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności (Dz.U. 2012 poz. 40).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. 2008 nr 48 poz. 288).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

## Wykonawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za swoich pracowników między innymi w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej oraz środków ochrony zbiorowej odpowiedniego do warunków prowadzonych prac i występujących zagrożeń.

## Obowiązujące zasady BHP na terenie ZTPO

|  | Na wyznaczonych obszarach ZTPO w Krakowie istnieje ryzyko skażenia biologicznego. Używanie odzieży ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej jest obowiązkowe. |
| --- | --- |
|  | Podczas wykonywania prac wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej takich jak: kask ochronny, odzież i obuwie ochronne, kamizelka odblaskowa |
|  | Na terenie ZTPO są oznakowane strefy zagrożenia hałasem pracownicy zobowiązani są do stosowanie środków ochrony indywidualnej takich jak: ochronniki słuchu na kasku ochronnym. |
|  | Na terenie ZTPO są oznakowane strefy zagrożenia pyłem przemysłowym pracownicy zobowiązani są do stosowanie środków ochrony indywidualnej takich jak:. półmaski wielokrotnego użytku pochłaniaczem typu ABEK lub półmaska przeciwpyłowa z węglem aktywnym |
|  | Palenie tytoniu dozwolone jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Palenie tytoniu w budynkach technologicznych jest zabronione. |
|  | Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy bezzwłocznie zgłosić swojemu przełożonemu. W oznaczonych budynkach procesowych znajdują się apteczki pierwszej pomocy. |
|  | Na terenie ZTPO obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia, spożywania, a także przebywania pod wpływem alkoholu. |
|  | Zakaz używania windy w razie pożaru |
|  | Na terenie ZTPO obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h |

## Na terenie zakładu ZTPO w związku z obsługą urządzeń i maszyn należy:

- pracę wykonywać w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa  i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,

- utrzymywać nawierzchnię dróg i przejść we właściwym stanie technicznym,

- poruszać się tylko po wyznaczonych drogach i przejściach,

- wykonywać pracę w odzieży i obuwiu roboczym dostarczonym przez pracodawcę,

- w wyznaczonych i oznakowanych miejscach pracy gdzie występuje strefa nadmiernego zapylenia wykonywać pracę w półmaskach ochronnych przeciwpyłowych z węglem aktywnym lub w półmaskach z pochłaniaczami typu ABEK 2,

- pracę wykonywać w kaskach ochronnych,

- zachować szczególną ostrożność podczas wchodzenia na ciągi komunikacyjne, gdzie mogą poruszać się pojazdy. Zachować zasadę ograniczonego zaufania,

- przy pracach na wysokości stosować środki ochrony indywidualnej m.in.: szelki bezpieczeństwa, urządzenie samohamowne, liny itp.,

- przy pracach elektrycznych należy stosować środki ochrony indywidualnej m.in. rękawice dielektryczne, kalosze dielektryczne, dywaniki dielektryczne itp.

- maszyny i urządzenia obsługiwać zgodnie z instrukcją producenta oraz instrukcją stanowiskową,

- w wyznaczonych i oznakowanych miejscach pracy gdzie występuje strefa nadmiernego hałasu należy bezwzględnie stosować ochronniki słuchu,

- nie zdejmować osłon i zabezpieczeń zamontowanych na urządzeniach,

- do operacji mechanicznych używać sprawnych narzędzi,

- podczas prac modernizacyjnych i remontowych nie wchodzić na wygrodzony plac budowy, nie przekraczać terenów wydzielonych i oznakowanych odpowiednimi znakami ostrzegawczymi oraz taśmą,

- do wykonywania prac związanych ze zdjęciem osłon, barier lub innych urządzeń zabezpieczających bezwzględnie należy wyłączyć urządzenie z ruchu,

- pracownicy powinni posiadać przy sobie sprawne latarki kieszonkowe, służą one do bezpiecznego poruszania się i opuszczania miejsca pracy w przypadku braku stałego oświetlenia.

- oddalania się z miejsca pracy i pozostawienie włączonych urządzeń/maszyn bez nadzoru.

- uruchamianie jakiejkolwiek maszyn/urządzeń będących własnością ZTPO, bez uzyskania pisemnego zezwolenia.

- samodzielne poruszanie się po instalacji ZTPO poza miejscem wykonywanej pracy.

- miejsce pracy należy wygrodzić (taśmą ostrzegawczą lub wykonać inne wymagane przez przepisy BHP zabezpieczenia oraz tablicami ostrzegawczymi). Miejsca pracy muszą być pozostawione w należytym porządku i jeżeli występuje taka konieczność zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. Wszystkie rozlane i rozsypane na podłodze substancje, materiały należy bezzwłocznie usunąć, gdyż mogą stwarzać zagrożenia wypadkowe.

## Przerwy w pracy (spożywanie posiłków) mogą odbywać się tylko i wyłącznie 
w wyznaczonym miejscu na terenie ZTPO – za wyznaczenie pomieszczenia socjalnego odpowiada Kierownik Utrzymania Ruchu.

## W przypadku wystąpienia wypadku przy pracy bądź zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników, Wykonawca ma obowiązek natychmiast przerwać pracę, zabezpieczyć rejon prac i poinformować Kierownika Utrzymania Ruchu lub Kierownika Operacyjnego., który powiadamia o powyższych zdarzeniu Specjalistę ds. BHP i PPOŻ.

- Wykonawca jest obowiązany podjąć skuteczne środki ochronne lub zaradcze w sytuacji, gdy w tracie realizowania przedmiotu umowy wydarzy się awaria czy inne nagłe zdarzenie, mogące mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo pracowników oraz mienie ZTPO.

- Każdy pracownik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić swojego przełożonego o zaistniałym wypadku przy pracy bądź sytuacji potencjalnie wypadkowej.

- Jeżeli pomimo zachowania wszelkich środków ostrożności, wystąpi sytuacja niebezpieczna, należy przerwać pracę i poinformować o tym zdarzeniu Kierownika Utrzymania Ruchu lub Kierownika Operacyjnego.

## W przypadku wystąpienia wypadku przy pracy Kierownictwo KHK S.A, zapewni:

- udzielenie pomocy poszkodowanym,

- zabezpieczy  miejsce wypadku w sposób wykluczający:

  - dopuszczenie do miejsca wypadku osób postronnych,

  - uruchomienie bez koniecznej potrzeby maszyn i innych urządzeń technicznych, które w związku z wypadkiem zostały zatrzymane,

- niezwłocznie zawiadomi o wypadku pracodawcę poszkodowanego,

- udostępni miejsce wypadku i niezbędne materiały oraz udzielić informacji i wszechstronnej pomocy zespołowi powypadkowemu ustalającemu okoliczności i przyczyny wypadku.

- Postępowanie powypadkowe prowadzi zespół powołany przez pracodawcę poszkodowanego, w obecności przedstawiciela pracodawcy, na którego terenie miał miejsce wypadek.

# Zasady dotyczące przestrzegania przepisów p.poż. przez podmioty wykonujące zamówione prace/usługi na rzecz KHK S.A. w Krakowie.

## Wszystkie podmioty prowadzące prace/usługi na rzecz KHK S.A. w Krakowie zobowiązane są do użytkowania i utrzymania budynków, instalacji i urządzeń, na których wykonują prace/usługi w stanie wykluczającym zagrożenie powstania pożaru.

## Podmiotom, bez zgody KHK S.A. w Krakowie, nie wolno wykonywać jakichkolwiek przeróbek i remontów urządzeń oraz instalacji elektrycznych.

## Ponadto zabrania się m.in.:

- używania otwartego ognia i palenia tytoniu w miejscach innych niż wyznaczone,

- pozostawiania po zakończeniu pracy maszyn oraz urządzeń technicznych nie oczyszczonych z pyłu, kurzu, smarów, palnych odpadów produkcyjnych itp., oraz niezabezpieczonych na czas przerw w pracy,

- przechowywania w pomieszczeniach produkcyjnych substancji łatwo zapalnych,

- pozostawiania zanieczyszczonego czyściwa do maszyn itp.

- przechowywania odzieży w miejscach nie przeznaczonych do tego celu,

- przechowywania w bezpośrednim sąsiedztwie, bez należytego zabezpieczenia, substancji których wzajemne oddziaływanie może spowodować zapalenie się lub wybuch.

- Wykonawca jest obowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia miejsca wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych.

- Podczas prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych, pracownicy mają obowiązek stosować środków ochrony indywidualnej.

- Teren wykonywania prac należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

- Zabronione jest parkowanie pojazdów na zakładowych drogach pożarowych i w miejscach do tego nie przeznaczonych.

- Butle ze sprężonymi gazami, muszą być przechowywane w pozycji stojącej oraz        zabezpieczone przed wywróceniem. W czasie, kiedy nie są używane, zawory oraz butle muszą być zabezpieczone kołnierzami lub kołpakami ochronnymi.

## Używanie sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu (zabezpieczeniu) obiektów, urządzeń itp. do innych celów, np. do zabezpieczenia prac spawalniczych w innych miejscach, jest zabronione. Po zakończeniu każdej z robót dokonana będzie inwentaryzacja i w przypadku nieuprawnionego użycia podmiot będzie zobowiązany do dostarczenia nowego identycznego ze zużytym sprzętu lub wyposażenia gaśniczego

## W przypadku prowadzenia prac stwarzających niebezpieczeństwo pożarowe, podmioty zobowiązują się przestrzegać zasad określonych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla ZTPO w Krakowie. Kopie w/w dokumentu przed rozpoczęciem prac należy odebrać u Specjalisty ds. BHP i P.POŻ KHK S.A. w Krakowie po wcześniejszym uzgodnieniu [tel. 533 390 396].

## Każdy podmiot realizujący zamówienie na rzecz KHK S.A. ma obowiązek przestrzegania przepisów p.poż. a w szczególności:

- ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz.U. z 2009 r., nr 178, poz.1380 tekst jednolity z późn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r., nr 109, poz.719 z późn. zm.).

# Zasady dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie środowiska przez podmioty wykonujące zamówione roboty na rzecz KHK S.A. w Krakowie.

## Pracownicy podmiotów działających na rzecz KHK S.A. w Krakowie oraz wykonawcy robót zleconych są zobowiązani do stosowania zasad ochrony środowiska i przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów, tzn. m.in. do:

- ochrony gleby i powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczeń szkodliwymi substancjami np. olejami, smarami, farbami, produktami zawierającymi składniki trujące,

- składowania materiałów przewidzianych do wykonania robót i powstałych odpadów w miejscach uzgodnionych z gospodarzem terenu, w sposób zapewniający ochronę środowiska,

- oszczędnego korzystania z wody,

- nie używania dla celów przemysłowych wody pitnej,

- odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych zakładu należy uzgodnić z Kierownikiem Operacyjnym,

- nie wprowadzania do kanalizacji zakładu substancji szkodliwych i trujących lub wylewania ich na powierzchnię,

- utrzymywania czystości i porządku na użytkowanym terenie lub obiekcie włącznie z oczyszczaniem dróg zakładu w zakresie dokonanego zabrudzenia,

- postępowania zgodnie z instrukcją dotyczącą zasad magazynowania odpadów na terenie ZTPO,

- w przypadku chęci pozostawienia wytworzonych odpadów w ZTPO uzgodnienie tej kwestii z osobą nadzorującą prace ze strony ZTPO (w tym stwierdzenie możliwości takiego działania ze względu na rodzaj odpadów), dostosowanie się do obowiązującego w ZTPO systemu w tym przede wszystkim zmagazynowanie odpadu w pojemniku o właściwym kodzie.

## Ponadto zabrania się:

- zanieczyszczenia terenów będących w dyspozycji KHK S.A. w Krakowie,

- wprowadzania do instalacji kanalizacyjnej oraz gleby substancji chemicznych,

- wprowadzania do powietrza substancji chemicznych w postaci emisji nie zorganizowanej,

- stosowania urządzeń powodujących nadmierny hałas lub wibracje, względnie emitujących szkodliwe promieniowanie elektromagnetyczne,

- prowadzenia innych działań negatywnie wpływających na środowisko, wykraczających poza uprawnienia podmiotu wynikające z wydanych pozwoleń i decyzji właściwych organów,

- korzystania ze składowiska odpadów nieprodukcyjnych (zagospodarowanie odpadu wytworzonego przez wykonawcę należy do niego).

Działania takie wymagają wcześniejszych uzgodnień z terenowymi organami inspekcji sanitarnej i ochrony środowiska.

## KHK S.A. w Krakowie zastrzega sobie możliwość kontroli działalności podmiotów pracujących na jej terenie przez osoby wskazane w ppkt. 1.3 oraz prawo do ewentualnego wstrzymania robót bez odszkodowania, jeśli zostanie stwierdzone rażące zagrożenie środowiska.

## Działalność polegająca na uzgodnionym korzystaniu ze środowiska jest związana 
z generowaniem niezbędnych sprawozdań i raportów a także ponoszeniem odpowiednich opłat.

## W przypadku zanieczyszczenia środowiska przez wykonującego usługi na rzecz KHK S.A. w Krakowie (np. poprzez zabrudzenie powierzchni terenu ZTPO, zniszczenie zieleni, wody, ziemi lub inne) zastrzegamy sobie możliwość:

- nakazania usunięcia lub usunięcia z terenu ZTPO źródła zanieczyszczenia (o ile jest to możliwe) na ryzyko i koszt wykonującego usługi,

- likwidację powstałego z winy wykonującego usługi zanieczyszczenia na jego koszt,

- naliczenia kary w wysokości do 3000 zł. za każde zdażenie.

## KHK S.A. informuje, że zgodnie z przepisami obowiązującego prawa jest zobowiązane do informowania stosownych służb o spowodowanym lub powodowanym zagrożeniu zanieczyszczenia środowiska.

## O podjętych działaniach opisanych w ppkt 4.5 wykonującego usługi zostanie niezwłocznie poinformowany.

- Zasady ewakuacji

Główne zasady organizacyjne podczas ogłaszania ewakuacji

- z chwilą zauważenia / usłyszenia alarmu o zagrożeniu lub otrzymania informacji od osób wskazanych w ppkt. 1.3 o występującym zagrożeniu wszyscy pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do udziału w ewakuacji,

- ewakuację przeprowadza się z wykorzystaniem wszystkich możliwych dróg 
i wyjść ewakuacyjnych,

- warunki i sposoby ewakuacji zależą od miejsca powstania zagrożenia, przy czym ewakuacja powinna objąć wszystkie osoby przebywające w budynkach

- należy podejmować stanowcze działania mające na celu ograniczenie paniki i utrzymanie porządku,

- wszystkie osoby znajdujące się w budynku objętym ewakuacją, powinny podporządkować się decyzjom kierującego akcją ratowniczą,

- jeżeli sytuacja na to pozwala, może być dodatkowo zarządzona ewakuacja mienia.

Obowiązki pracowników i innych przebywających na terenie ZTPO podczas ewakuacji

Pracownicy Wykonawcy przebywające na terenie ZTPO mają obowiązek zapoznać się z procedurami/instrukcjami dotyczącymi sposobu ewakuacji i alarmowania oraz zasadami postępowania po ogłoszeniu ewakuacji z obiektów ZTPO.

Wszyscy ewakuowani mają w szczególności obowiązek:

- ściśle się stosować do przekazywanych zaleceń przełożonych i osób prowadzących ewakuację,

- przerwać pracę i opuścić zagrożoną strefę i skierować się na drogi ewakuacyjne,

- zachować spokój i nie dopuścić do powstania paniki,

- przystąpić do wykonywania przypisanych im zadań,

- (jeżeli jest możliwość) wyłączyć i zabezpieczyć wszystkie urządzenia/maszyny,

- udać się na miejsce zbiórki po opuszczeniu zagrożonego budynku.

Miejsce zbiórki (punkt zborny)

Punkt zborny oznaczony znakiem informacyjnym (Tabela nr 1) znajduje się na parkingu pojazdów. 
W miejscu zbiórki (punkcie zbornym) osoby ewakuowane przebywają do chwili otrzymania sygnału lub komunikatu o odwołaniu alarmu o ewakuacji i możliwości powrotu na stanowiska pracy lub całkowitej ewakuacji z terenu ZTPO.

Podczas poruszania się po drodze ewakuacyjnej zabrania się:

- zatrzymywania,

- poruszania się „pod prąd”,

- poruszania się w kierunku innym niż określają to znaki ewakuacyjne,

- korzystania z windy podczas ewakuacji.

Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji pochylonej, starając się trzymać głowę jak najniżej ze względu na mniejsze zadymienie w dolnych partiach pomieszczeń, natomiast drogi oddechowe należy w miarę możliwości zasłaniać chustką zmoczoną w wodzie. Podczas ruchu przez mocno zadymione odcinki dróg ewakuacyjnych należy poruszać się wzdłuż ścian, jej prawą stroną aby nie stracić orientacji co do kierunku ruchu.

Tabela nr 1 - Symbole i nazwy znaków ewakuacyjnych zamieszczono w poniższej

| Nazwa znaku | Symbol znaku |
| --- | --- |
| Kierunek drogi ewakuacyjnej |  |
| Wyjście ewakuacyjne |  |
| Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę |  |
| Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół |  |
| Drzwi ewakuacyjne |  |
| Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej |  |
| Pchać aby otworzyć |  |
| Ciągnąć aby otworzyć |  |
| Miejsce zbiórki do ewakuacji |  |

# Informacja o zidentyfikowanych zagrożeniach.

## W trakcie realizacji postanowień umów mogą wystąpić zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników Wykonawcy/Użytkownika* związane z działaniami KHK S.A. w Krakowie. W takim przypadku szczegółowy wykaz zagrożeń zostanie przedstawiony w poniższej tabeli.

## (w przypadku gdy pkt 6.1 ma zastosowanie – wypełnia Kierownik Operacyjny, w porozumieniu z kierownikiem bezpośrednio nadzorującym wykonywane prace)

| ZAGROŻENIE | ŹRÓDŁO ZAGROŻENIA (PRZYCZYNA) | MOŻLIWE SKUTKI ZAGROŻENIA | ŚRODKI OCHRONY PRZED ZAGROŻENIAMI |
| --- | --- | --- | --- |

* niewłaściwe skreślić

## Poziom ryzyka zawodowego dla zidentyfikowanych zagrożeń występujących na stanowisku dla pracowników, którzy:

- posiadają właściwe i aktualne uprawnienia zawodowe,

- posiadają aktualne szkolenie w zakresie BHP właściwe dla zajmowanego stanowiska i wykonywanych czynności,

- posiadają aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy,

- Oświadczenie pracownika o zapoznaniu z oceną ryzyka zawodowego (kopia oceny ryzyka zawodowego do wglądu)

## W trakcie realizacji postanowień umowy mogą wystąpić zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników KHK S.A. w Krakowie wymienione w poniższej tabeli.

## (wypełnia Wykonawca/Użytkownik* w przypadku możliwości wystąpienia innych zagrożeń niż wymienione w punkcie 6.1. Brak wpisu oznacza niewystępowanie innych zagrożeń niż wymienione w pkt 6.1 związanych z działaniami Wykonawcy/Użytkownika*)

| ZAGROŻENIE | ŹRÓDŁO ZAGROŻENIA (PRZYCZYNA) | MOŻLIWE SKUTKI ZAGROŻENIA | ŚRODKI OCHRONY PRZED ZAGROŻENIAMI |
| --- | --- | --- | --- |

* niewłaściwe skreślić

# Postanowienia końcowe.

## Osoby wyszczególnione w ppkt. 1.3 będą dokonywać okresowych kontroli przestrzegania stosowanych przepisów przez podmioty pracujące na zlecenie Spółki.

## Jeśli w wyniku prowadzonej działalności podmiot spowoduje nadzwyczajne zagrożenie środowiska tj. nastąpi gwałtowne zdarzenie mogące wywołać znaczne zniszczenie środowiska, pożar lub stwarzające inne zagrożenie, w tym zagrożenie dla zdrowia i życia oraz zdarzenie wypadkowe lub potencjalnie wypadkowe, pracownicy tego podmiotu zobowiązani są do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu do:

- Dyspozytor ZTPO – tel. …………………

Niezwłocznie należy przy tym przedsięwziąć działania zmierzające do ograniczenia skutków zdarzenia i uczestniczyć w akcji organizowanej przez służby Spółki.

  - Pracownik Wykonawcy za „naruszenia przepisów i zasad BHP obowiązujących na obiekcie ZTPO" może zostać wstrzymany od wykonywanej pracy przez Kierownictwo ZTPO i Służbę BHP.

7.4 W przypadku nieprzestrzegania zasad ujętych w niniejszej instrukcji, firma może zostać ukarana karą porządkową w wysokości do 3000 zł. za każde zdarzenie, zgodnie z Kodeksem pracy w stosunku do pracowników odpowiedzianych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

  - W przypadku udokumentowanych, powtarzających się lub rażących naruszeń, zarówno pracownik, jak i firma podwykonawcza mogą zostać usunięci z terenu ZTPO, co skutkować może rozwiązaniem umowy

  - .

## Nieprzestrzeganie postanowień określonych w punktach 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7 Zleceniodawca może potraktować jako nienależyte wykonanie umowy skutkujące odpowiedzialnością określoną w umowie.

Załącznik nr 4 do SIWZ

Wzory oświadczeń do ewentualnego wykorzystania przez wykonawców:

Oświadczenie 1

Zamawiający:

Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie,

ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków,

Wykonawca:

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  Sprzedaż, dostawa, montaż, szkolenie, udzielenie gwarancji i uruchomienie redundantnego systemu ciągłego pomiaru emisji na Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów dla istniejącego, pracującego na liniach nr 1 i 2,  - KHK/ZP/PN/18/2017, prowadzonego przez Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  pkt. 5.3. SIWZ

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt 5.3. SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………., w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………...

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczenie 2

Zamawiający:

Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie,

ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków,

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  Sprzedaż, dostawa, montaż, szkolenie, udzielenie gwarancji i uruchomienie redundantnego systemu ciągłego pomiaru emisji na Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów dla istniejącego, pracującego na liniach nr 1 i 2,  - KHK/ZP/PN/18/2017, prowadzonego przez Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………………………….....

………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5 do SIWZ

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

- Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: Sprzedaż, dostawa, montaż, szkolenie, udzielenie gwarancji i uruchomienie redundantnego systemu ciągłego pomiaru emisji na Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów dla istniejącego, pracującego na liniach nr 1 i 2,  - KHK/ZP/PN/18/2017 oraz do zapisów pkt  3.8. SIWZ wnosimy o udostępnienie następującej dokumentacji technicznej:

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- Ze względu na poufny charakter przekazywanych dokumentów oświadczamy, że dokumentacja będzie przez nas wykorzystana jedynie do przygotowania oferty na potrzeby przedmiotowego postępowania oraz w przypadku udzielenia zamówienia – do jego realizacji.

- Zdajemy sobie jednocześnie sprawę z możliwej odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej z wykorzystania przekazanych dokumentów w sposób inny niż określony w pkt. II.

- Przyjmujemy do wiadomości, że dokumentacja zostanie udostępniona do wglądu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

| Data: | …… / …… / ………… |
| --- | --- |
| Podpis: | …………………..…………………………………………... (uprawniony przedstawiciel Wykonawcy) |

Załącznik nr 6 do SIWZ

Wzór wykazu dostaw do ewentualnego wykorzystania przez wykonawców:

Zamawiający:

Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie,

ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków,

Wykonawca:

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Wykaz dostaw

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  Sprzedaż, dostawa, montaż, szkolenie, udzielenie gwarancji i uruchomienie redundantnego systemu ciągłego pomiaru emisji na Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów dla istniejącego, pracującego na liniach nr 1 i 2,  - KHK/ZP/PN/18/2017, prowadzonego przez Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie, oświadczam, że w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert wykonałem następujące dostawy spełniające wymogi określone w punkcie 5.3.1.1.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

| 1. | Zleceniodawca: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Obiekt, w którym wdrożono system: |  |
|  | Data realizacji (mm-rrrr): |  |
|  | Składniki systemu z wyszczególnieniem substancji objętych anlityką gazową: (wymagania: układ poboru i kondycjonowania gazu, analizatory w zakresie analityki gazowej NOx (NO, NO2), O2, CO, SO2, HCl, HF, H2O i TOC oraz komputer emisyjny) |  |
|  | Czy system był zgodny z aktami prawnymi i normami wymienionymi w punkcie 5.3.1.1.1 specyfikacji? |  |
| 2. | Zleceniodawca: |  |
|  | Obiekt, w którym wdrożono system: |  |
|  | Data realizacji (mm-rrrr): |  |
|  | Składniki systemu z wyszczególnieniem substancji objętych anlityką gazową: (wymagania: układ poboru i kondycjonowania gazu, analizatory w zakresie analityki gazowej NOx (NO, NO2), O2, CO, SO2, HCl, HF, H2O i TOC oraz komputer emisyjny) |  |
|  | Czy system był zgodny z aktami prawnymi i normami wymienionymi w punkcie 5.3.1.1.1 specyfikacji? |  |

…………………………………………

(podpis)