Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie

ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów

tel. 12 395 77 20, fax 12 269 151 0, e-mail przetargi@khk.krakow.pl

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na:

Sprzedaż, dostawa, montaż, szkolenie, udzielenie gwarancji i uruchomienie redundantnego systemu ciągłego pomiaru emisji na Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów dla istniejącego, pracującego na liniach nr 1 i 2 – zamówienie powtórzone

KHK/ZP/PN/4/2018

Kraków, dnia 25.04.2018 r.					Zatwierdzam:

……………………………

- ZAMAWIAJĄCY:

  - Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie, ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków, e-mail: przetargi@khk.krakow.pl.

  - Mail: przetargi@khk.krakow.pl

  - Strona internetowa Zamawiającego: https://khk.krakow.pl/pl/bip/ogloszenia-i-przetargi/zamowienia-publiczne/

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

  - Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. ze zm.) – zwaną dalej PZP.

  - Przetarg nieograniczony poniżej kwoty wartości zamówienia określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

  - Nie jest to zamówienie udzielane w częściach.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  - Zamówienie podzielone jest na etapy:

    - Etap I - do 31.08.2018 r. - wymagane jest uruchomienie redundantnego systemu ciągłego pomiaru emisji na Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów dla istniejącego, pracującego na liniach nr 1 i 2 w tym dostarczenie i uruchomienie komputera emisyjnego z systemem zbierania, rozliczeń i archiwizacji danych

    - Etap II - do 31.10.2018 r. - wymagane jest przeprowadzenie procedury QAL2 całości systemu zgodnie z normą PN EN 14181 zakończonej sprawozdaniem i odbiór końcowy całości przedmiotu zamówienia.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. Wszystkie dostarczane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, z bieżącej produkcji.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

  - W przypadku w którym zamawiający opisał przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentu, pochodzenia, numeru katalogowego, dopuszczalne jest zaoferowanie produktów równoważnych.

Za równoważne zamawiający uzna produkty, posiadające parametry wydajności i wytrzymałości nie gorsze niż wskazane produkty, dla których instalacja/urządzenie w ramach której będą instalowane nie będzie wymagała dodatkowego dostosowania zarówno głównego urządzenia, całej linii produkcyjnej, algorytmu systemu sterowania jak i zamawianej części, które będą w pełni współpracować z pozostałymi urządzeniami zamawiającego, w sposób nie zakłócający ani utrudniający bieżącego funkcjonowania zakładu oraz dla których wykonawca uzyska oświadczenie producenta urządzenia, dostawcy instalacji oraz generalnego wykonawcy ZTPO (POSCO Engineering & Construction Co., Ltd. z siedzibą w: 568–1, Geoedong–Ddong, Nam–Ggu, Pohang, Gyeongsangbuk-do, 790–704, Korea, Oddział w Polsce), iż gwarancja oraz jej okres trwania dla urządzenia jak i  dla całej linii produkcyjnej zostaje utrzymana (wymóg uzyskania zgody nie dotyczy dostawy oprogramowania) .

Bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące produktów równoważnych może zawierać załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia właściwy dla danej części.

  - Zamawiający informuje, że jeżeli w ramach opisu przedmiotu zamówienia znajdują się odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest zobowiązany wykazać że oferowane rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

  - Zamawiający wymaga aby całość dostarczonego systemu była zgodna z normą PN EN 14181 lub normą równoważną.  Zamawiający wymaga posiadania certyfikatów QAL1 dla urządzeń pomiarowych wchodzących w skład systemu;

  - UWAGA: WYMOGI DOTYCZĄCE ZACHOWANIA POUFNOŚCI

    - Działając na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega że szczegółowa dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) poszczególnych urządzeń i instalacji ma charakter poufny a Wykonawcy którzy uzyskają do niej dostęp zobowiązani są do jej nierozpowszechniania i niewykorzystywania do celów innych niż przygotowanie oferty i ewentualna realizacja niniejszego zamówienia, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej. Dokumentacja te nie jest i nie będzie zamieszczona publicznie na stronie internetowej Zamawiającego.

    - Podstawą udostępnienia szczegółowych dokumentacji techniczno-ruchowych (DTR) urządzeń i instalacji jest złożenie „Wniosku o udostępnienie dokumentacji technicznej” – załącznik nr 5 do SIWZ.,  który musi być sporządzony w języku polskim. Wniosek może być przesłany również w wersji elektronicznej (e-mail).

  - Kody CPV:

    - 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza.

    - 79632000-3 Szkolenie pracowników

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

  - Termin realizacji zamówienia:

    - Etap I - do 31.08.2018 r. - wymagane jest uruchomienie redundantnego systemu ciągłego pomiaru emisji na Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów dla istniejącego, pracującego na liniach nr 1 i 2 w tym dostarczenie i uruchomienie komputera emisyjnego z systemem zbierania, rozliczeń i archiwizacji danych

    - Etap II - do 31.10.2018 r. - wymagane jest przeprowadzenie procedury QAL2 całości systemu zgodnie z normą PN EN 14181 zakończonej sprawozdaniem i odbiór końcowy całości przedmiotu zamówienia.

  - UWAGA: Wykonanie jakichkolwiek prac wymagających wstrzymania pracy instalacji powinno być uzgodnione z Zamawiającym i zrealizowane podczas postoju-przeglądu na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie (dalej: ZTPO). Termin postoju ZTPO to 18 czerwiec do 29 lipiec 2018 roku – zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wyżej wymienionych prac we wskazanym terminie postoju.

| Harmonogram rocznego postoju instalacji ZTPO |
| --- |
| Tydzień 1 | Tydzień 2 | Tydzień 3 | Tydzień 4 | Tydzień 5 | Tydzień 6 |
| Linia nr 1 |  |
|  | Cześć wspólna instalacji technologicznych |  |
|  | Linia nr 2 |

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu - zgodnie z pkt 5.2.

- spełniają warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z pkt. 5.3.

  - WARUNKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW:

    - Z postępowania wyklucza się wykonawcę wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 24 ust. 1 PZP.

    - Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13,14, 16-20 PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, na zasadach określonych w art. 24 ust. 8 i 9 PZP.

    - Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

    - O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca który:

      - spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj,:

        - posiada doświadczenie w dostawie, wdrożeniu i uruchomieniu w ciągu ostatnich trzech lata przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) ciągłego systemu pomiaru emisji obejmującego co najmniej układ poboru i kondycjonowania gazu, analizatory w zakresie analityki gazowej NOx (NO, NO2), O2, CO, SO2, HCl, HF, H2O i TOC, który to system był zgodny z:

- Normą PN-EN 14181 lub równoważną;

- Normą PN EN 15267 lub równoważną.

        - posiada doświadczenie w dostawie, wdrożeniu i uruchomieniu w ciągu ostatnich trzech lata przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) komputera emisyjnego, który to komputer był zgodny z:

          - z Prawem Ochrony Środowiska,

          - Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. z 2014 r., poz. 1542)

          - Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. z 2018 poz. 680)

          - Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. z 2008, nr 215, poz. 1366)

          - Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U. z 2014 r., poz. 274)

    - Zamawiający dopuszcza możliwość polegania na zdolnościach technicznych lub innych podmiotów na zasadach i po spełnieniu przez wykonawcę obowiązków określonych w art. 22a PZP, tj.:

      - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

      - Zamawiający będzie oceniał czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz będzie badał, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 5.2. SIWZ.

      - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (dot. wdrożenia i uruchomienia przedmiotu zamówienia).

  - Zamawiający zastrzega, iż najpierw dokona czynności oceny ofert, a następnie badania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH, BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA, SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO:

  - Do oferty każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

    - Dokumenty z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (przynajmniej do złożenia oferty) – np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG (o ile dotyczy). Jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby.

    - Wypełniony:

      - formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ

      - wykaz urządzeń wchodzących w skład systemu – według wzoru zaproponowanego przez Wykonawcę.

UWAGA: z uwagi na charakter wskazanych dokumentów nie podlegają one uzupełnieniu w toku postępowania.

    - Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie potwierdzającym:

      - brak podstaw do wykluczenia wykonawcy w zakresie określonym w pkt 5.2. SIWZ;

      - spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę w zakresie określonym w pkt 5.3. SIWZ.

    - UWAGA:, korzystając z uprawnienia określonego w art. 26 ust. 2f  PZP, wymaga aby każdy wykonawca składający ofertę, załączył do niej również oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

      - wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – w zakresie potwierdzającym spełnianie warunku o którym mowa w pkt 5.3.1.1.1. i 5.3.1.1.2. SIWZ.

Wzór wykazu dostaw do ewentualnego wykorzystania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

      - Jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1.4 składane są dla tego lub tych Wykonawców, którzy spełniają określone warunki (dotyczy również wspólników spółki cywilnej).

    - Wzór oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1.3. SIWZ do ewentualnego wykorzystania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

    - W przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu na zasadach określonych w pkt 5.3.2.:

      - dowód potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu. Dowody mają precyzować w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów od podmiotu trzeciego, sposób ich wykorzystania, zakres i okres udziału podmiotu udostępniającego zasoby w realizacji zamówienia.

      - Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniu własnym wykonawcy o którym mowa w pkt 6.1.3..

    - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.3.  składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (dotyczy również wspólników spółki cywilnej).

  - Zamawiający przypomina o obowiązku wynikającym z art. 24 ust. 11 PZP – tj. obowiązku przekazania przez wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej wskazane oświadczenie przedłożyć musi każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te należy złożyć w formie pisemnej, we wskazanym terminie, w siedzibie Zamawiającego.

  - Dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (składane na wezwanie Zamawiającego):

    - Zamawiający po dokonaniu czynności badania i oceny ofert wezwie wykonawcę którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w terminie 5 dni aktualnych na dzień ich złożenia, oświadczeń i dokumentów potwierdzających, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego tj.:

      - certyfikaty QAL1  urządzeń pomiarowych wchodzących w skład systemu;

  - Forma dokumentów:

    - Dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.1. SIWZ wykonawca składa w formie pisemnej (oryginał) lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza (dotyczy pełnomocnictwa) lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (dotyczy kopii wyciągów z odpowiednich rejestrów).

    - Dokument, o których mowa w pkt 6.1.2. SIWZ wykonawca składa w formie pisemnej (oryginał).

    - Pozostałe oświadczenia, o których mowa powyżej dotyczące wykonawcy i innych podmiotów składane są w formie pisemnej (oryginał).

    - Pozostałe dokumenty, poza wskazanymi w pkt 6.4.1-6.4.3 składane są w formie pisemnej (oryginał) lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

    - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, lub inny podmiot, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

    - Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

    - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie (na adres wskazany w pkt 1 SIWZ)  lub elektronicznie (na adres mailowy: przetargi@khk.krakow.pl )

  - Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Dawid Studencki.

  - Zamawiający zwraca uwagę, że przepisy ustawy nie przewidują telefonicznej formy kontaktu z Wykonawcami w żadnej sprawie. Właściwą formą kontaktu z Zamawiającym jest forma mailowa.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

  - Oferta zawierająca całość przedmiotu zamówienia powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

10 000,00  zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

  - Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w następujących formach:

    - pieniądzu,

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

    - gwarancjach bankowych,

    - gwarancjach ubezpieczeniowych,

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku – o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).

  - Uwaga: Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej powinno zawierać następujące elementy:

    - określenie terminu obowiązywania poręczenia lub gwarancji przez cały okres związania ofertą;

    - określenie kwoty poręczenia lub gwarancji;

    - wskazanie gwaranta poręczenia lub gwarancji;

    - wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji;

    - zapis, iż poręczyciel / gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo tj. na pierwsze żądanie, do zapłaty pełnej 
kwoty zabezpieczenia na rzecz beneficjenta,

    - nieodwołalność poręczenia lub gwarancji,

  - W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy je wpłacić przelewem na konto Zamawiającego:

Nazwa banku: Pekao S.A.

Numer konta: 44 1240 6292 1111 0010 6664 4205

(IBAN: PL 44 1240 6292 1111 0010 6664 4205, SWIFT: PKOPPLPW)

powołując się na nazwę postępowania, nr sprawy oraz podając nazwę banku i numer swojego konta, na które należy zwrócić wadium.

  - Za skuteczne wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie (przed upływem terminu składania ofert lub wniosków) znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego (decyduje data uznania rachunku Zamawiającego).

  - Oryginalne dokumenty wadium należy złożyć w oddzielnej kopercie w tym samym miejscu w którym składana jest oferta lub wniosek.  Potwierdzone „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów należy dołączyć do oferty (nie dotyczy polecenia przelewu).

  - Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w kilku formach przy jednoczesnym spełnieniu powyższych obowiązków.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

  - Wykonawca jest związany ofertą przez okres: 30 dni (trzydziestu dni) od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sporządzoną zgodnie z  wymaganiami ustawy oraz postanowieniami niniejszej SIWZ.

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Zamawiający żąda, aby wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, były składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

  - Oferta musi być sporządzona: w formie pisemnej: na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.

  - Oferta powinna być podpisana przez uprawnionego/uprawnionych lub upoważnionego/upoważnionych przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi we właściwym rejestrze (osoba z prawem reprezentacji Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w odpowiedniej wysokości). Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawcy, należy dołączyć pełnomocnictwo przynajmniej do podpisania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - Zaleca się, aby wszystkie strony były zszyte we wskazanej przez wykonawcę kolejności, w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

  - Zaleca się, aby każda kolejna zapisana strona była opatrzona kolejnym numerem, wg wzoru: kolejny numer strony/liczba wszystkich stron.

  - Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany lub dokonał skreśleń, winny być parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę.

  - W przypadku, gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec nie później niż w terminie składania ofert, które spośród zawartych informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być one udostępniane. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych składników oferty. UWAGA: Na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, pod rygorem uznania zastrzeżenia za nieskuteczne.

  - Oferta musi być złożona w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed upływem terminu otwarcia ofert; zaleca się, aby Wykonawca opisał kopertę z dokumentami w następujący sposób:

OFERTA NA

Sprzedaż, dostawa, montaż, szkolenie, udzielenie gwarancji i uruchomienie redundantnego systemu ciągłego pomiaru emisji na Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów dla istniejącego, procującego na liniach nr 1 i 2 – zamówienie powtórzone,

KHK/ZP/PN/4/2018

Nie otwierać przed dniem 04.05.2018 r.

oraz będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy.

  - Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić ofertę, przez złożenie pisemnego powiadomienia przygotowanego, opieczętowanego i oznaczonego zgodnie z postanowieniami pkt 10.9., przy czym koperta zewnętrzna będzie dodatkowo zawierała oznaczenie „ZMIANA”.

  - Wykonawca ma prawo, przed terminem składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przygotowanego, opieczętowanego i oznaczonego zgodnie z postanowieniami pkt 10.9., przy czym koperta zewnętrzna będzie dodatkowo zawierała oznaczenie „WYCOFANIE”.

  - Oferta złożona  po terminie zostanie zwrócona niezwłoczne Wykonawcy. .

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia pod warunkiem, że ich oferta będzie spełniać następujące wymagania:

    - Wykonawcy występujący wspólnie ustanowią PEŁNOMOCNIKA do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, pełnomocnictwo musi być podpisane przez umocowanych przedstawicieli wszystkich Wykonawców, wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, należy podać jego adres do korespondencji oraz numer faksu;

    - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami pkt 5 SIWZ;

    - Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w pkt 5.2. SIWZ oraz załączyć informację dotyczącą przynależności do grupy kapitałowej;

    - W przypadku gdy w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, pełnomocnik jest zobowiązany przed zawarciem umowy przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców.

UWAGA: obowiązki wskazane powyżej dotyczą również wspólników spółki cywilnej.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

  - Miejsce składania ofert: Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie, 30-347 Kraków, ul. Jana Brożka 3, p. 138 (sekretariat, I piętro)

  - Termin złożenia oferty upływa w dniu  04.05.2018 godz. 10:00

UWAGA: Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do wskazanego miejsca

  - Miejsce otwarcia ofert:  KHK S.A., Kraków, ul. Jana Brożka 3, w sali nr 129 (I piętro).

  - Termin otwarcia ofert: 04.05.2018  godz. 10:30

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

  - Cenę w ofercie należy obliczyć z uwzględnieniem wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ, załącznikach do SIWZ i wzorze umowy, z uwzględnieniem wszelkich kosztów, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Ceny oferty winny obejmować podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu składania ofert.

  - UWAGA: Jeżeli wykonawca będzie składał ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku  podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak oświadczenia w tym zakresie będzie traktowany jako złożenie oświadczenia o braku zaistnienia takiego obowiązku. Wszelkie negatywne konsekwencje takiego założenia będą spoczywać na wykonawcy.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:

  - Cena brutto – 100 % znaczenia (Wc)

Sposób dokonania oceny wg wzoru:

WC = (Cn : Cb) x 100 pkt

WC – wartość punktowa ceny brutto

Cn – cena brutto najniższa

Cb – cena brutto badanej oferty

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:

  - Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni  od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w formie elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem zawierającym informacje o wyborze oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu zawarcia umowy.

  - Umowa może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli zachodzą okoliczności określone w art. 94 ust. 2 ustawy PZP.

  - Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów już złożonych przez Wykonawcę oraz przedłożyć umowę konsorcjum / umowę spółki cywilnej (w przypadku oferty wspólnej).

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

  - Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY:

  - Wzór umowy stanowi załącznik nr 3  do SIWZ.

- ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ:

  - Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

    - Osoby dokonujące instalacji/wdrożenia systemu w miejscu dostawy, osoby świadczące pomoc techniczną przez okres obowiązywania gwarancji.

  - W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w powyższym punkcie czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

    - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

    - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

    - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

  - W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

    - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

    - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko. data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

    - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

    - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

  - Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy.  Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.

  - W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

  - Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie przysługuje środek ochrony prawnej z Działu VI Rozdział 2 ustawy.

- POZOSTAŁE ZASTRZEŻENIA:

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej .

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. PZP.

  - Zamawiający nie wymaga oraz nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą realizowane będą w walucie PLN.

  - Zamawiający nie przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  - Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, jak również nie dopuszcza takiej możliwości.

- ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

  - Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

  - Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

  - Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy

  - Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzory oświadczeń do wykorzystania

  - Załącznik nr 5 do SIWZ - Wniosek o udostępnienie dokumentacji technicznej

  - Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór wykazu dostaw

Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa, montaż, szkolenie, udzielenie gwarancji i uruchomienie redundantnego systemu ciągłego pomiaru emisji na Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów dla istniejącego, pracującego na liniach nr 1 i 2.

Zamówienie obejmuje również komputer emisyjny z systemem zbierania, rozliczeń i archiwizacji danych oraz przeprowadzenie procedury QAL2 całości systemu zgodnie z normą PN EN 14181.

  - Cały system ciągłego pomiaru emisji musi być zgodny z obowiązującym na dzień przekazania do użytkowania  prawem oraz normami.

Aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi są:

- Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U.  z 2017 r., poz. 519)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. z 2014 r., poz. 1542)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. z 2018 poz. 680)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. z 2008, nr 215, poz. 1366)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U. z 2014 r., poz. 274)

- Norma PN-EN 14181.

  - W ramach przedmiotu zamówienia, system pomiarowy ma być rozbudową funkcjonującego w ZTPO systemu CEMS i powinien być w pełni z nim zintegrowany. Zamówienie obejmuje układ redundantny w zakresie analityki gazowej NOx(NO,NO2), O2, CO, SO2, HCl, HF, H2O oraz TOC wraz z szybkim przełączaniem próbek gazowych z linii technologicznych nr 1/ nr 2 w przypadku awarii podstawowego systemu. Wymaga się, aby przełączanie torów pomiarowych było zautomatyzowane.

  - Cały system ma za zadanie zapewnić ciągłość pomiarów emisji na ZTPO zgodnie z obowiązującym prawem.

  - Wymagane jest zastosowanie urządzeń i algorytmów programowych realizujących:

- automatyczne przełączanie torów pomiarowych pomiędzy liniami technologicznymi;

- automatyczne przełączanie pomiędzy analizatorem głównym, a rezerwowym w układzie redundancji;

- automatyczną kalibrację dostarczonych analizatorów zgodnie z procedurą QAL3

  - Układ powinien posiadać możliwość pracy równoległej głównego i rezerwowego analizatora celem weryfikacji pomiarów.

  - CEMS ma posiadać funkcję wyboru przez operatora za pomocą przycisku, czy dany analizator  jest w układzie redundancji głównym czy rezerwowym.

  - Układ w założeniu powinien zapewniać jak najmniejszy błąd pomiarowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć układ pomiarowy zapewniający optymalną dokładność pomiarową we wskazanym poniżej zakresie pomiarowym.

    - Wymagane zakresy pomiarowe:

| Substancja | Symbol | KKS | Zakres pomiarowy | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlorowodór | HCl | 01CFA10CA003 | 0.00 | 80.00 | mg/m3 |
| Fluorowodór | HF | 01CFA10CA007 | 0.00 | 5.00 | mg/m3 |
| Tlenek Węgla | CO | 01CFA10CA001 | 0.0 | 200.0 | mg/m3 |
| Dwutlenek Siarki | SO2 | 01CFA10CA002 | 0.0 | 250.0 | mg/m3 |
| Tlenki Azotu (w przeliczeniu) | NOx | 01CFA10CA004 | 0.0 | 550.0 | mg/m3 |
| Woda | H2O | 01CFA10CA009 | 0.00 | 50.00 | % |
| Całkowity Węgiel Organiczny | TOC | 01CFA10CA008 | 0.00 | 30.00 | mg/m3 |
| Tlen | O2 | 01CFA10CA006 | 0.00 | 25.00 | % |

  - Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż układu poboru i kondycjonowania gazu.

    - Wymagane jest między innymi:

- zastosowanie przewodów grzanych z wymienną rurką wewnętrzną;

- zastosowania załączania przedmuchu czyszczącego układu poboru gazu;

- umożliwienie łatwego dostępu do filtrów w celu szybkiej wymiany.

  - Analizatory gazu powinny być fabrycznie nowe, z datę produkcji krótszą niż 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy, w obudowie do zabudowy rackowej oraz pracujące w systemie pomiarowym gorącym.

    - Zamawiający wymaga dostarczenie i zabudowę jednego multi-analizatora spalin metodą  ekstrakcyjną dla co najmniej substancji NOx(NO,NO2), CO, SO2, HCl, HF,H2O.

    - Analizator powinien posiadać funkcję przeprowadzania kalibracji automatycznie z możliwością wyzwalania ręcznie.

    - Automatyczna kalibracja uruchamiana cyklicznie dla wszystkich składników próbki razem.

    - Możliwość uruchamiania kalibracji w dowolnej chwili przez zewnętrzny sygnał sterujący za pomocą przycisku znajdującego się na ekranie komputera emisyjnego lub na ekranie systemu DCS Valmet DNA Zamawiającego.

    - Wspólne analizatory dla linii 1 i 2 z możliwością przełączania się między liniami.

  - Wymagane jest zastosowanie kalibracji za pomocą wewnętrznych kuwet kalibracyjnych lub przy pomocy układu z butlami gazów wzorcowych, zapewniając szybkie przeprowadzenie  automatycznej procedury QAL3 zgodnie z EN 14181 bez rozłączania i demontażu analizatora.

  - Opcja QAL3 ma posiadać m.in. funkcje:

- Automatyczne przetwarzanie, weryfikację oraz generowanie raportów QAL3 – dryftu, precyzji punktu zerowego i odniesienia;

- Raportowanie za pomocą kart kontrolnych (CUSUM, Shewharta);

- Możliwość parametryzacji, wyświetlania i odczytu danych za pomocą przeglądarki internetowej;

- Możliwość eksportu danych do dalszego wykorzystania w arkuszach kalkulacyjnych;

- Przechowywanie danych przez okres co najmniej 2 lat;

  - Analizatory mają umożliwiać zmianę zakresów pomiarowych bezpośrednio w ZTPO, bez konieczności rekalibracji u producenta.

- Komputer emisyjny - wymagania

    - Dostawa, montaż i uruchomienie komputera emisyjnego dla całego systemu CEMS zabudowanego na Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów wliczając redundantny oraz istniejący system pomiarowy na liniach L1 oraz L2.

    - Podłączenie i skomunikowanie komputera emisyjnego z systemem DCS Valmet DNA pracującym na zakładzie z wykorzystaniem protokołu Modbus TCP. Wyświetlanie danych wielkości stężeń chwilowych umownych, średnich 30 minutowych, statusów w tym rodzaju pracy instalacji ZTPO oraz informacji o alarmach analizatorów.

    - Podłączenie i skomunikowanie komputera emisyjnego z tablicą emisyjną zainstalowaną na terenie zakładu z wykorzystaniem protokołu Modbus TCP. Wyświetlanie danych wielkości stężeń średnich 30 minutowych.

    - Przedmiot zamówienia powinien zawierać serwer komputera emisyjnego (hardware), licencję serwera komputera emisyjnego oraz co najmniej 2 licencje stacji klienckich do zainstalowania na komputerach zamawiającego.

    - Wdrożony system musi posiadać wbudowany system raportowania z dotrzymania standardów emisyjnych oddzielnie dla każdej z linii w tym m.in.:

- raporty dobowe z dotrzymania standardów emisyjnych (A i B) dla średnich 30 minutowych z uwzględnieniem stanów pracy instalacji, podsumowaniem wskazującym m.in. min, max., średnią,  ilości danych powyżej standardu, % powyżej standardu, czasu pracy a w przypadku CO również informację dotyczącą dotrzymania standardu B w ciągu 24 godzin (zgodnie z rozporządzeniem)

- raporty miesięczne z dotrzymania standardów emisyjnych dla średnich dobowych wraz z podsumowaniem o którym mowa powyżej

- raporty okresowe z możliwością generowania informacji z zadanego okresu (np. miesięcznego, półrocznego, rocznego)

- raport opłatowy z możliwością generowania informacji o wysokości opłaty i wielkości wyemitowanego ładunku w założonym okresie czasu (niezbędnym jest możliwość wprowadzania przez Zamawiającego publikowanych rozporządzeniem/obwieszczeniem stawek opłat za korzystanie ze środowiska);

- Raporty winny być generowane wraz z informacją dotyczącą stanu pracy linii (praca, postój, rozruch), stanu odpadów (spalane, nie spalane), stanie pracy urządzeń ochronnych ograniczających emisję.

    - Oprogramowanie winno mieć możliwość generowania informacji dla zadanego, dowolnego okresu czasu w zakresie stężenia substancji, wielkości przepływu jak i wielkości wyemitowanego ładunku.

    - Oprogramowanie emisyjne musi być w języku polskim.

    - Hardware komputera emisyjnego powinien być oparty na częściach stosowanych w typowych rozwiązaniach serwerowych jak np. macierze dyskowe, pamięć RAM  min 16 GB, pojemność dyskowa  min 1 TB, procesor o częstotliwości taktowania co najmniej 3GHz, wyposażony w monitor 24” lub większy. Wszystkie części fabrycznie nowe nie starsze niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

    - Aplikacja zgodna z normą EN14181.

    - Oprogramowanie do rozliczeń z Urzędami Ochrony Środowiska, umożliwiające generowanie raportów sprawozdawczych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w układzie i zakresie zgodnym z obowiązującym prawem.

    - Zawierający moduł do rozliczeń niesprawności urządzeń ochronnych na podstawie istniejącego sygnału wskazującego status ich pracy.

    - QAL3 wraz z generowaniem kart kontrolnych (CUSUM, Shewharta) w programie z możliwością wydruku.

    - Automatyczny moduł QAL3.

    - Moduł prognozy stężeń.

    - Pozostała funkcjonalność:

- archiwizacja krótko- i długoterminowa

- generowanie raportów - tygodniowych ocen (poniedziałek – niedziela) ważności obowiązującego zakresu kalibracji

- wizualizacja danych, statusów urządzeń

- możliwość wykorzystania danych do tworzenia własnych raportów i zestawień, generowanie wykresów w różnych konfiguracjach

- możliwość importu oraz eksportu danych

- wizualizacja pomiarów archiwalnych, bieżących oraz prognozowanych

- system operacyjny co najmniej Windows Server minimum 2012 , Pakiet Office (minimum Excel, Word)  co najmniej 2016 lub równoważne

(przez równoważne zamawiający rozumie oprogramowanie o funkcjonalnościach co najmniej takich jakimi dysponuje wskazane oprogramowanie, umożliwiające bezproblemową pracę i komunikację z innymi urządzeniami zamawiającego wyposażonymi we wskazane oprogramowanie)

- opisy w języku polskim

- instrukcja obsługi dostępna z poziomu użytkownika

- komunikacja pomiędzy serwerem a stacjami klienckimi z wykorzystaniem zakładowej sieci TCP/IP

- możliwość prezentowania danych w Internecie

  - Przeprowadzenie procedury QAL2 systemu zgodnie z normą PN EN 14181 lub równoważną.

    - Badanie musi wykonać akredytowane laboratorium w rozumieniu obowiązującej ustawy z dn. 30 sierpnia 2002 o systemie zgodności, posiadające akredytację PCA w zakresie pomiarów emisji.

Zamówienie obejmuje również przeprowadzenie funkcjonalności systemu AMS, pomiary kalibracyjne oraz walidację zgodne z procedurą QAL2.

  - Kontener emisyjny

    - Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, posadowienie oraz montaż kontenera emisyjnego. Miejsce posadowienia winno być uzgodnione z zamawiającym.

    - Wszelkie prace związane z uzgodnieniem z Zamawiającym, zaprojektowaniem i wykonaniem zasilania kontenera leżą po stronie wykonawcy.

    - Kontener powinien być wyposażony w instalację ogrzewania i klimatyzacji z automatycznym uruchamianiem w określonych warunkach. Informacja o temperaturze panującej wewnątrz wizualizowana na ekranie komputera emisyjnego lub na ekranie systemu DCS zamawiającego.

    - Do wykonawcy należy wykonanie odcinków zasilania sprężonym powietrzem, kompletów filtrów, armatury odcinającej dla kontenera i instalacji pomiarowej.

- Pozostałe wymagania:

4.1. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca powinien:

- Dostarczyć harmonogram prac;

- Wykonać inwentaryzację obiektu technologicznego na potrzeby przygotowania projektu zadania;

- Wykonanie projektu wykonawczego i przedstawienie założeń Zamawiającemu

  - Do wykonawcy należy między innymi:

- Opracowanie dokumentacji technicznej

- Dostarczenie i zabudowa wszystkich niezbędnych do realizacji zadania urządzeń;

- Dostawa wszelkich niezbędnych do działania systemu gazów wzorcowych (jeśli są stosowane);

- Wykonanie wszelkich niezbędnych robót koniecznych do realizacji zadania zgodnych z obowiązującymi przepisami i normami;

- Wykonanie prac przygotowawczych, elektroinstalacyjnych, elektrycznych, mechanicznych, programistycznych;

- Wykonanie tras kablowych;

- Wprowadzenie ewentualnych zmian w istniejącym oprogramowaniu;

- Dostarczenie niezbędnych licencji;

- Dostarczenie oprogramowania do diagnostyki i parametryzacji analizatorów jeżeli istnieje wraz z plikami konfiguracyjnymi;

- Testy, parametryzacja oraz uruchomienie;

- Dostawa dokumentacji powykonawczej i jakościowej;

- Wytypowanie, dostosowanie i ustalenie odpowiednich miejsc pomiarowych na kominie z uwzględnieniem otrzymania najlepszej możliwej klasy dokładności poszczególnych pomiarów, jak również optymalizacja pod kątem ergonomii użytkowania;

- Ewentualne wykonanie nowych lub przebudowę istniejących podestów, drabinek mających na celu umożliwienie służbom eksploatacyjnym na wykonanie niezbędnych prac przy układzie pomiarowym.

  - Obowiązkiem Wykonawcy jest, aby wdrożony system zaimplementował dane z systemu istniejącego od początku roku kalendarzowego tak, aby możliwym było wykonanie pełnej sprawozdawczości półrocznej i rocznej wraz ze wskazaniem dotrzymania standardów emisyjnych, ilości wyemitowanego ładunku i sporządzenia sprawozdania opłatowego za cały okres.

  - Po wdrożeniu systemu Wykonawca obowiązany jest zorganizować w terminie uzgodnionym z Zamawiającym szkolenie dla kadry ZTPO. Szkolenie winno obejmować zarówno kwestie obsługi, eksploatacji i konserwacji sprzętu (min. 5h) oraz obsługi systemu emisyjnego (min 8h). Maksymalna liczba osób do przeszkolenia to 12 osób.

  - Po wdrożeniu systemu Wykonawca przez okres 24 miesięcy obowiązany będzie do świadczenia usługi pomocy technicznej w zakresie eksploatacji i obsługi zainstalowanego systemu.

  - Wdrożony system winien mieć możliwość automatycznego generowania i przekazywania informacji/raportów on-line do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (o ile ten zgłosi gotowość i chęć odbioru takich danych) – raz dziennie, bezpośrednio po zakończeniu doby.

- Dokumentacja techniczna

  - Dokumentacja techniczna musi zawierać:

- pełny wykaz dokumentacji z opisem;

- listę dostaw dla aparatury, elementów toru poboru gazu, licencji systemu, listę kablową;

- dokumentację funkcjonalną – instrukcje;

- dokumentację techniczno-ruchową zainstalowanej aparatury w języku polskim;

- dokumentacją jakościową – świadectwa jakości urządzeń pomiarowych takie jak certyfikaty zainstalowanych urządzeń bądź protokoły kalibracji, protokoły z pomiarów elektrycznych;

- protokoły z prób rozruchowych;

- gwarancje na urządzenia oraz wykonane prace;

- schematy rozprowadzenia kabli zasilających i sygnałowych;

  - Dokumentacja powykonawcza musi zawierać dokładne opisy wykonanego zakresu prac, między innymi opisy przewodów, wszystkie początki i końce przewodów muszą być jednoznacznie oznaczone i muszą się zgadzać z dostarczoną dokumentacją.

  - Opisy na obiekcie muszą się zgadzać z zapisami w projekcie powykonawczym, nie dopuszcza się stosowania ręcznych poprawek w dokumentacji.

  - Dokumentacja techniczna musi zawierać oświadczenie o zakończeniu prac i wykonaniu ich zgodnie z projektem.

  - Dokumentacja powykonawcza musi być dostarczona w wersji papierowej w trzech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf na dwóch nośnikach cyfrowych (pamięć usb - pendrive).

  - Całościowa dokumentacja projektowa, wykonawcza i powykonawcza musi być dostarczona w języku polskim.

  - Zainstalowane szafy, urządzenia powinny być oznaczone niezmywalnymi znacznikami.

- Gwarancja i usługi serwisowe

  - Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na całość przedmiotu zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące;

  - Wykonawca zobowiązany jest prowadzić serwis gwarancyjny oraz zapewnić materiały eksploatacyjne w okresie udzielonej gwarancji;

  - Dostawca musi zapewnić wymianę uszkodzonego analizatora na inny sprawny w ciągu 48 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego – w dni robocze lub pierwszy dzień roboczy po okresie weekendowym lub świątecznym;

  - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek zgłaszanych przez Zamawiającego najszybciej jak to możliwe przy zachowaniu należytej staranności, jednak nie później niż w ciągu 48 godzin – w dni robocze lub pierwszy dzień roboczy po okresie weekendowym lub świątecznym, chyba że Zamawiający ustali inny termin;

  - Na wypadek nie usunięcia usterek w ustalonym terminie, Zamawiający może powierzyć usunięcie usterek osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Uwagi końcowe

  - Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac ujętych w SIWZ oraz tych, które nie zostały wykazane, a są konieczne i niezbędne do realizacji zadania.

  - Wszystkie materiały muszą być nowe, przystosowanie do pracy ciągłej w przemysłowym środowisku.

  - Wszystkie materiały konieczne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca.

  - Wszystkie prace pomocnicze, konieczne rusztowania, prace izolacyjne przy demontażu-montażu elementów składowych zapewnia Wykonawca. Montaż i demontaż rusztowań musi być zgodny z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Przekazanie rusztowania do użytkowania nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym dostarczonym Użytkownikowi rusztowania i Zamawiającemu.

  - Zleceniodawca umożliwia korzystanie z dokumentacji technicznej istniejącego systemu, przy czym zastrzega sobie iż może być ona nieaktualna.

  - Na wykonawcy spoczywa konieczność wykonania inwentaryzacji (w ramach umowy) w zakresie niezbędnym do realizacji zadania.

  - Do wykonawcy należy sporządzenie projektu technicznego.

  - Językiem obowiązującym przy realizacji umowy jest język polski. W przypadku Wykonawcy obcojęzycznego wymaganym jest zapewnienie na jego koszt odpowiedniej ilości tłumaczy na język polski.

Załącznik nr 2 do SIWZ

# ........................................

(miejscowość i data)

...................................................................

(nazwa i siedziba Wykonawcy/Wykonawców)

REGON: ........................................

NIP: ..............................................

FAX: …………………………….

Mail: …………………………….

## FORMULARZ OFERTOWY

Do: Krakowski Holding Komunalny

Spółka Akcyjna w Krakowie

ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków

Sprawa nr:  KHK/ZP/PN/4/2018

Składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzedaż, dostawa, montaż, szkolenie, udzielenie gwarancji i uruchomienie redundantnego systemu ciągłego pomiaru emisji na Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów dla istniejącego, pracującego na liniach nr 1 i 2 – zamówienie powtórzone,   o następującej treści:

1

      - Oferujemy wykonanie zamówienia publicznego zgodnie z wymogami, warunkami i terminami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za wynagrodzeniem:

- wynagrodzenie za realizację całego przewidzianego w SIWZ zakresu zamówienia:

………………………… zł netto

………………………… zł brutto

w tym za realizację:

- etapu I - ……………………… zł netto, ………………………………zł brutto

- etapu II - ……………………… zł netto, ………………………………zł brutto

(patrz pkt. 3.1. SIWZ)

- Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że w przypadku wyboru oferty, gwarantujemy niezmienność cen jednostkowych przez okres obowiązywania umowy.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ.

- Oświadczamy, iż zamierzam(y)/nie zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia (wypełnić o ile dotyczy):

| l.p. | Nazwa części (elementu) zamówienia | Nazwa firmy podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

- Integralną część złożonej oferty stanowią następujące dokumenty: ………………………………………

- Wadium wpłacone w pieniądzu należy zwrócić na konto nr.: …………………………………

- Oświadczam, iż Wykonawca jest mikro / małym / średnim / dużym / przedsiębiorcą. (niepotrzebne skreślić).

- Osoba umocowana do kontaktów z zamawiającym: ……………… tel.: …………………mail: ……………..

# ………………………………                                                                                                                                               podpis

Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA

zawarta w dniu ……………………… 2018 r.  pomiędzy:

Krakowskim Holdingiem Komunalnym Spółką Akcyjną w Krakowie, z siedzibą pod adresem ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006301, posiadającą NIP: 679-18-62-817, z kapitałem zakładowym w wysokości 1 294 130 000 zł w całości opłaconym, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

a

………………, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

Mając na uwadze fakt, że:

- Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

- osoby reprezentujące Strony mają stosowne umocowania, aby zaciągnąć zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy,

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie polegające na sprzedaży, dostawie, montażu, szkoleniu, udzieleniu gwarancji i uruchomieniu redundantnego systemu ciągłego pomiaru emisji na Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów dla systemu istniejącego i pracującego na liniach nr 1 i 2 (dalej: przedmiot umowy).

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do umowy – opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot umowy obejmuje również transport urządzeń do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (dalej: ZTPO) – Kraków, ul. Giedroycia 23.

- Wykonawca zapewni wszelki niezbędny do realizacji przedmiotu umowy sprzęt oraz osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, chyba że w umowie wyraźnie wskazano, iż zapewni je Zamawiający. Wykonawca zobowiązuje się stosować wymogi w zakresie bhp i ochrony środowiska obowiązujące na terenie ZTPO określone w załączniku nr 3 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania umowy w taki sposób, aby nie zniszczyć ani nie uszkodzić elementów infrastruktury Zamawiającego (w przeciwnym razie  Zamawiający usunie te uszkodzenia lub zniszczenia na koszt Wykonawcy).

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami i zasadami, przy dołożeniu najwyższej staranności.

- Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy obejmuje również przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji wytworzonej w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz programów wytworzonych siłami własnymi Wykonawcy (tj. takich do których Wykonawca posiada prawa autorskie), udzielenie licencji na używanie oprogramowania dostarczonego w ramach przedmiotu umowy, innego niż wytworzone siłami własnymi Wykonawcy (tj. takiego do którego Wykonawca nie może przenieść na Zamawiającego) oraz inne koszty, opłaty związane z kompletną realizacją przedmiotu zamówienia, w tym podatki objęte polskim prawem, a także inne obowiązki Wykonawcy wymienione w umowie.

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w następujących terminach:

    - Etap I - do 31.08.2018 r. - wymagane jest uruchomienie redundantnego systemu ciągłego pomiaru emisji na Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów dla istniejącego, pracującego na liniach nr 1 i 2 w tym dostarczenie i uruchomienie komputera emisyjnego z systemem zbierania, rozliczeń i archiwizacji danych

    - Etap II - do 31.10.2018 r. - wymagane jest przeprowadzenie procedury QAL2 całości systemu zgodnie z normą PN EN 14181 zakończonej sprawozdaniem i odbiór końcowy całości przedmiotu zamówienia.

§ 3

Organizacja pracy

- Szczegółowy zakres prac objęty przedmiotem umowy zawiera załącznik nr 1 do umowy – opis przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zagospodaruje wytworzone w czasie realizacji prac odpady.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonywania prac.

- Pracownicy Wykonawcy będą prowadzić wszelkie prace w ubiorach pozwalających na identyfikację Firmy.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania zakresu prowadzonych prac z Zamawiającym.

§ 4

Gwarancja

  - Wykonawca udzielenia gwarancji na całość przedmiotu umowy przez okres 24 miesięcy;

  - Wykonawca zobowiązany jest prowadzić serwis gwarancyjny oraz zapewnić materiały eksploatacyjne w okresie udzielonej gwarancji;

  - W przypadku awarii analizatora uniemożliwiającej jego pracę, Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązany jest zapewnić wymianę uszkodzonego analizatora na inny sprawny w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego – liczone w dni robocze lub pierwszy dzień roboczy po okresie weekendowym lub świątecznym, chyba że Zamawiający ustali inny termin wymiany;

  - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek zgłaszanych przez Zamawiającego najszybciej jak to możliwe przy zachowaniu należytej staranności, jednak nie później niż w ciągu 48 godzin – w dni robocze lub pierwszy dzień roboczy po okresie weekendowym lub świątecznym, chyba że Zamawiający ustali inny termin;

  - Na wypadek nie dostarczenia analizatora zamiennego lub nieusunięcia usterek w ustalonym terminie, Zamawiający może powierzyć dostarczenia analizatora zamiennego lub usunięcie usterek osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

  - Wszelkie zgłoszenia gwarancyjne będą kierowane na adres email: …………………………

  - Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wniesione przez Zamawiającego zgłoszenie, wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

  - Wykonawca udziela rękojmi za wady na okres wynikający z przepisów ogólnych.

§ 5

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu umowy wynosi:

………………………… zł netto

………………………… zł brutto

w tym za realizację:

- etapu I - ……………………… zł netto, ………………………………zł brutto

- etapu II - ……………………… zł netto, ………………………………zł brutto

- Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z umową i obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (w tym wszelkie opłaty, podatki, ubezpieczenia).

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po zrealizowaniu pełnego zakresu przedmiotowego umowy.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………… w terminie do 21 dni od daty przekazania Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury. Za termin płatności faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 6

Kary umowne i zastępcze wykonanie

- W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów realizacji przedmiotu umowy o których mowa w § 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za realizację opóźnionego etapu za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku innego naruszenia postanowień umowy (w szczególności niezachowania norm bhp lub zanieczyszczenia środowiska), za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3000 zł za każdy taki przypadek.

- Łączna wysokość kar wskazanych w ust. 1-2 nie przekroczy 20 % wynagrodzenie brutto za realizację całego przedmiotu umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenie brutto za realizację całego przedmiotu umowy.

- Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez niego było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów lub podwykonawców.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość należnych kar umownych, na zasadach ogólnych.

§ 7

Wypowiedzenie umowy

- Zamawiający może odstąpić od całości umowy lub wypowiedzieć umowę ze skutkiem dla niezrealizowanej części w przypadkach przewidzianych prawem oraz w przypadku:

- opóźnienia w realizacji któregokolwiek z etapów przedmiotu umowy przekraczającego 14 dni;

- opóźnienia w realizacji obowiązków wynikających z gwarancji przekraczającego 14 dni;

- gdy naliczone Wykonawcy kary umowne osiągną pułap określony w § 6 ust. 3;

- wykonywania przedmiotu umowy w sposób niezgodny z umową, pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do prawidłowego wykonywania umowy i wyznaczenia mu dodatkowego terminu wynoszącego co najmniej 14 dni.

- Wykonawca może wypowiedzieć umowę w przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia przekraczającej 30 dni, pomimo wyznaczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę dodatkowego terminu zapłaty, wynoszącego co najmniej 14 dni.

- Odstąpienie lub wypowiedzenie umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera uzasadnienie.

- Odstąpienie lub wypowiedzenie umowy w przypadkach, o których stanowi ust. 1 i 2 może nastąpić w ciągu 30 dni od dnia, w którym powstała przyczyna odstąpienia lub wypowiedzenia.

- Wykonawcy w przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu zwrotu nakładów poniesionych z tytułu realizacji umowy, jak również z tytułu utraconego wynagrodzenia.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§ 8

Zmiana umowy

- Zamawiający, poza sytuacjami przewidzianymi w art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje dodatkowo możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wnioskowanych warunków ich wprowadzenia. Wszystkie poniższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:

- terminu realizacji przedmiotu umowy:

  - w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych do stron umowy, w szczególności uniemożliwiających zatrzymanie pracy urządzeń lub instalacji,

  - w przypadku konieczności wykonania dodatkowych prac nieobjętych niniejszym zamówieniem, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy;

  - z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy, którejkolwiek ze stron;

  - jeżeli wystąpi brak możliwości wykonania przedmiotu umowy z powód niedopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ lub nakazanie ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

- o okres czasu równy okresowi, w którym nie było możliwe prowadzenie prac związanych z przedmiotem umowy.

- wynagrodzenia:

  - w przypadku zmiany przedmiotu umowy, o której mowa poniżej w ust. 2 pkt 3);

- o kwotę wynikającą z wprowadzanej zmiany.

- zmiany przedmiotu umowy:

  - w przypadku konieczności zrezygnowania przez Zamawiającego z części zakresu prac np. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w umowie zostanie pomniejszone o wartość niewykonanych prac na podstawie kosztorysu Wykonawcy;

  - w przypadku zmian technologicznych umożliwiających zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż określonych na podstawie umowy, o ile jest to korzystne dla Zamawiającego;

  - w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań technicznych/technologicznych groziło nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem Usługi;

- w przypadku uchwalenia lub zmiany obowiązujących przepisów, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian umowy;

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Kontakty

- Z ramienia Wykonawcy realizację zamówienia będzie nadzorował ………… (tel. ………………. e-mail …………..)

- Z ramienia Zamawiającego realizację zamówienia będzie nadzorował (w tym dokonywał zamówień                 i potwierdzał odbiór) ……………….. ( tel ………….., e-mail ............).

- Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2. O dokonaniu zmiany Strony powiadamiają się na piśmie. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

§ 10

Postanowienia końcowe

- Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej umowy, będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego.

- Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

  - opis przedmiotu zamówienia – załącznik 1.

  - formularz ofertowy – załącznik 2.

  - zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska – załącznik 3.

Wykonawca	Zamawiający

Załącznik nr 3 do umowy

Kraków …………………

Nr postępowania: ......................

Załącznik do Umowy

Zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska - obowiązujące podmioty realizujące na rzecz KHK S.A. w Krakowie zamówienia w zakresie prac i usług oraz dzierżawców/najemców nieruchomości, lokali, maszyn i urządzeń Spółki.

# Zasady ogólne.

## Wykonawcy realizujący na rzecz KHK S.A. w Krakowie roboty i usługi oraz użytkownicy nieruchomości, lokali, maszyn i urządzeń Spółki zobowiązani są do prowadzenia prac zgodnie z zasadami wynikającymi z aktualnych przepisów prawnych oraz wewnętrznych instrukcji KHK S.A. w Krakowie w zakresie ochrony środowiska i BHP.

## Wykonawcy oraz użytkownicy zobowiązani są do zapoznania podległych sobie pracowników z niniejszą instrukcją i egzekwowania realizacji jej zapisów.

## Nadzór i doraźną kontrolę nad stosowaniem postanowień i trybu postępowania zawartych w niniejszej instrukcji sprawują:

- w Zakładzie Termicznego Przetwarzania Odpadów:

- Kierownik Operacyjny,

- Z-ca Kierownika Operacyjnego,

- Kierownik Utrzymania Ruchu,

- Kierownik ds. Energo-mechanicznych,

- Kierownik ds. Elektrycznych,

- Kierownik Wsparcia Technicznego,

- Specjalista ds. BHP i P.POŻ,

- Specjalista ds. Środowiskowych

każdy w swoim zakresie działania;

- w innych lokalizacjach KHK S.A. wskazana osoba odpowiedzialna za koordynację wykonywanych prac/usług,

- dla wykonawców zewnętrznych – osoba sprawująca nadzór nad wykonawcą zewnętrznym na podstawie zezwolenia na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych / zezwolenia na wykonywanie prac innych niż niebezpieczne.

  - Wykonawca jest zobowiązany do informowania na bieżąco właściwą osobę wymienioną w pkt. 1.3 jeżeli jakikolwiek pracownik zostanie zastąpiony innym pracownikiem, który nie odbył szkolenia zapoznania z zagrożeniami. W przypadku stwierdzenia powyższej nieprawidłowości pracownik zostanie wstrzymany od wykonywanej pracy na terenie ZTPO, do czasu usunięcia nieprawidłowości (oświadczenia, szkolenie).

## Podmioty wykonujące prace i usługi dla KHK S.A. w Krakowie oraz użytkownicy są zobowiązani organizować, przygotowywać oraz prowadzić prace i wykonywać usługi w sposób zapobiegający:

- wypadkom przy pracy i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,

- chorobom zawodowym,

- pożarom,

- degradacji środowiska,

- pogorszeniu środowiska pracy,

- uszkodzeniom maszyn i urządzeń.

## Nadzorujący wykonanie prac i usług, służby BHP, p.poż. i ochrony środowiska oraz Kierownictwo  KHK S.A. w Krakowie będą dokonywać kontroli przestrzegania przepisów przez podmioty pracujące na podstawie zezwolenia na pracę.

## Wykonawcy realizujący zamówione przez KHK S.A. w Krakowie prace oraz użytkownicy pomieszczeń, terenów oraz maszyn i urządzeń, są zobowiązani do właściwego zabezpieczenia obiektów, maszyn, urządzeń i sprzętu przed kradzieżą.

# Zasady dotyczące przestrzegania przepisów BHP przez podmioty wykonujące zamówione prace na rzecz Spółki.

## Przy pracach związanych z konserwacją, budową i przebudową, remontami obiektów i budowli oraz maszyn i urządzeń obowiązki w zakresie BHP wynikają m.in. z następujących przepisów:

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013 r., poz.492),

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., nr. 169, poz 1650 tekst jednolity z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r., nr. 118, poz1263 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47, poz. 401 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r., nr 108, poz. 953 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności (Dz.U. 2012 poz. 40).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. 2008 nr 48 poz. 288).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

## Wykonawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za swoich pracowników między innymi w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej oraz środków ochrony zbiorowej odpowiedniego do warunków prowadzonych prac i występujących zagrożeń.

## Obowiązujące zasady BHP na terenie ZTPO

|  | Na wyznaczonych obszarach ZTPO w Krakowie istnieje ryzyko skażenia biologicznego. Używanie odzieży ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej jest obowiązkowe. |
| --- | --- |
|  | Podczas wykonywania prac wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej takich jak: kask ochronny, odzież i obuwie ochronne, kamizelka odblaskowa |
|  | Na terenie ZTPO są oznakowane strefy zagrożenia hałasem pracownicy zobowiązani są do stosowanie środków ochrony indywidualnej takich jak: ochronniki słuchu na kasku ochronnym. |
|  | Na terenie ZTPO są oznakowane strefy zagrożenia pyłem przemysłowym pracownicy zobowiązani są do stosowanie środków ochrony indywidualnej takich jak:. półmaski wielokrotnego użytku pochłaniaczem typu ABEK lub półmaska przeciwpyłowa z węglem aktywnym |
|  | Palenie tytoniu dozwolone jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Palenie tytoniu w budynkach technologicznych jest zabronione. |
|  | Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy bezzwłocznie zgłosić swojemu przełożonemu. W oznaczonych budynkach procesowych znajdują się apteczki pierwszej pomocy. |
|  | Na terenie ZTPO obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia, spożywania, a także przebywania pod wpływem alkoholu. |
|  | Zakaz używania windy w razie pożaru |
|  | Na terenie ZTPO obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h |

## Na terenie zakładu ZTPO w związku z obsługą urządzeń i maszyn należy:

- pracę wykonywać w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa  i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,

- utrzymywać nawierzchnię dróg i przejść we właściwym stanie technicznym,

- poruszać się tylko po wyznaczonych drogach i przejściach,

- wykonywać pracę w odzieży i obuwiu roboczym dostarczonym przez pracodawcę,

- w wyznaczonych i oznakowanych miejscach pracy gdzie występuje strefa nadmiernego zapylenia wykonywać pracę w półmaskach ochronnych przeciwpyłowych z węglem aktywnym lub w półmaskach z pochłaniaczami typu ABEK 2,

- pracę wykonywać w kaskach ochronnych,

- zachować szczególną ostrożność podczas wchodzenia na ciągi komunikacyjne, gdzie mogą poruszać się pojazdy. Zachować zasadę ograniczonego zaufania,

- przy pracach na wysokości stosować środki ochrony indywidualnej m.in.: szelki bezpieczeństwa, urządzenie samohamowne, liny itp.,

- przy pracach elektrycznych należy stosować środki ochrony indywidualnej m.in. rękawice dielektryczne, kalosze dielektryczne, dywaniki dielektryczne itp.

- maszyny i urządzenia obsługiwać zgodnie z instrukcją producenta oraz instrukcją stanowiskową,

- w wyznaczonych i oznakowanych miejscach pracy gdzie występuje strefa nadmiernego hałasu należy bezwzględnie stosować ochronniki słuchu,

- nie zdejmować osłon i zabezpieczeń zamontowanych na urządzeniach,

- do operacji mechanicznych używać sprawnych narzędzi,

- podczas prac modernizacyjnych i remontowych nie wchodzić na wygrodzony plac budowy, nie przekraczać terenów wydzielonych i oznakowanych odpowiednimi znakami ostrzegawczymi oraz taśmą,

- do wykonywania prac związanych ze zdjęciem osłon, barier lub innych urządzeń zabezpieczających bezwzględnie należy wyłączyć urządzenie z ruchu,

- pracownicy powinni posiadać przy sobie sprawne latarki kieszonkowe, służą one do bezpiecznego poruszania się i opuszczania miejsca pracy w przypadku braku stałego oświetlenia.

- oddalania się z miejsca pracy i pozostawienie włączonych urządzeń/maszyn bez nadzoru.

- uruchamianie jakiejkolwiek maszyn/urządzeń będących własnością ZTPO, bez uzyskania pisemnego zezwolenia.

- samodzielne poruszanie się po instalacji ZTPO poza miejscem wykonywanej pracy.

- miejsce pracy należy wygrodzić (taśmą ostrzegawczą lub wykonać inne wymagane przez przepisy BHP zabezpieczenia oraz tablicami ostrzegawczymi). Miejsca pracy muszą być pozostawione w należytym porządku i jeżeli występuje taka konieczność zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. Wszystkie rozlane i rozsypane na podłodze substancje, materiały należy bezzwłocznie usunąć, gdyż mogą stwarzać zagrożenia wypadkowe.

## Przerwy w pracy (spożywanie posiłków) mogą odbywać się tylko i wyłącznie 
w wyznaczonym miejscu na terenie ZTPO – za wyznaczenie pomieszczenia socjalnego odpowiada Kierownik Utrzymania Ruchu.

## W przypadku wystąpienia wypadku przy pracy bądź zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników, Wykonawca ma obowiązek natychmiast przerwać pracę, zabezpieczyć rejon prac i poinformować Kierownika Utrzymania Ruchu lub Kierownika Operacyjnego., który powiadamia o powyższych zdarzeniu Specjalistę ds. BHP i PPOŻ.

- Wykonawca jest obowiązany podjąć skuteczne środki ochronne lub zaradcze w sytuacji, gdy w tracie realizowania przedmiotu umowy wydarzy się awaria czy inne nagłe zdarzenie, mogące mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo pracowników oraz mienie ZTPO.

- Każdy pracownik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić swojego przełożonego o zaistniałym wypadku przy pracy bądź sytuacji potencjalnie wypadkowej.

- Jeżeli pomimo zachowania wszelkich środków ostrożności, wystąpi sytuacja niebezpieczna, należy przerwać pracę i poinformować o tym zdarzeniu Kierownika Utrzymania Ruchu lub Kierownika Operacyjnego.

## W przypadku wystąpienia wypadku przy pracy Kierownictwo KHK S.A, zapewni:

- udzielenie pomocy poszkodowanym,

- zabezpieczy  miejsce wypadku w sposób wykluczający:

  - dopuszczenie do miejsca wypadku osób postronnych,

  - uruchomienie bez koniecznej potrzeby maszyn i innych urządzeń technicznych, które w związku z wypadkiem zostały zatrzymane,

- niezwłocznie zawiadomi o wypadku pracodawcę poszkodowanego,

- udostępni miejsce wypadku i niezbędne materiały oraz udzielić informacji i wszechstronnej pomocy zespołowi powypadkowemu ustalającemu okoliczności i przyczyny wypadku.

- Postępowanie powypadkowe prowadzi zespół powołany przez pracodawcę poszkodowanego, w obecności przedstawiciela pracodawcy, na którego terenie miał miejsce wypadek.

# Zasady dotyczące przestrzegania przepisów p.poż. przez podmioty wykonujące zamówione prace/usługi na rzecz KHK S.A. w Krakowie.

## Wszystkie podmioty prowadzące prace/usługi na rzecz KHK S.A. w Krakowie zobowiązane są do użytkowania i utrzymania budynków, instalacji i urządzeń, na których wykonują prace/usługi w stanie wykluczającym zagrożenie powstania pożaru.

## Podmiotom, bez zgody KHK S.A. w Krakowie, nie wolno wykonywać jakichkolwiek przeróbek i remontów urządzeń oraz instalacji elektrycznych.

## Ponadto zabrania się m.in.:

- używania otwartego ognia i palenia tytoniu w miejscach innych niż wyznaczone,

- pozostawiania po zakończeniu pracy maszyn oraz urządzeń technicznych nie oczyszczonych z pyłu, kurzu, smarów, palnych odpadów produkcyjnych itp., oraz niezabezpieczonych na czas przerw w pracy,

- przechowywania w pomieszczeniach produkcyjnych substancji łatwo zapalnych,

- pozostawiania zanieczyszczonego czyściwa do maszyn itp.

- przechowywania odzieży w miejscach nie przeznaczonych do tego celu,

- przechowywania w bezpośrednim sąsiedztwie, bez należytego zabezpieczenia, substancji których wzajemne oddziaływanie może spowodować zapalenie się lub wybuch.

- Wykonawca jest obowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia miejsca wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych.

- Podczas prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych, pracownicy mają obowiązek stosować środków ochrony indywidualnej.

- Teren wykonywania prac należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

- Zabronione jest parkowanie pojazdów na zakładowych drogach pożarowych i w miejscach do tego nie przeznaczonych.

- Butle ze sprężonymi gazami, muszą być przechowywane w pozycji stojącej oraz        zabezpieczone przed wywróceniem. W czasie, kiedy nie są używane, zawory oraz butle muszą być zabezpieczone kołnierzami lub kołpakami ochronnymi.

## Używanie sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu (zabezpieczeniu) obiektów, urządzeń itp. do innych celów, np. do zabezpieczenia prac spawalniczych w innych miejscach, jest zabronione. Po zakończeniu każdej z robót dokonana będzie inwentaryzacja i w przypadku nieuprawnionego użycia podmiot będzie zobowiązany do dostarczenia nowego identycznego ze zużytym sprzętu lub wyposażenia gaśniczego

## W przypadku prowadzenia prac stwarzających niebezpieczeństwo pożarowe, podmioty zobowiązują się przestrzegać zasad określonych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla ZTPO w Krakowie. Kopie w/w dokumentu przed rozpoczęciem prac należy odebrać u Specjalisty ds. BHP i P.POŻ KHK S.A. w Krakowie po wcześniejszym uzgodnieniu [tel. 533 390 396].

## Każdy podmiot realizujący zamówienie na rzecz KHK S.A. ma obowiązek przestrzegania przepisów p.poż. a w szczególności:

- ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz.U. z 2009 r., nr 178, poz.1380 tekst jednolity z późn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r., nr 109, poz.719 z późn. zm.).

# Zasady dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie środowiska przez podmioty wykonujące zamówione roboty na rzecz KHK S.A. w Krakowie.

## Pracownicy podmiotów działających na rzecz KHK S.A. w Krakowie oraz wykonawcy robót zleconych są zobowiązani do stosowania zasad ochrony środowiska i przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów, tzn. m.in. do:

- ochrony gleby i powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczeń szkodliwymi substancjami np. olejami, smarami, farbami, produktami zawierającymi składniki trujące,

- składowania materiałów przewidzianych do wykonania robót i powstałych odpadów w miejscach uzgodnionych z gospodarzem terenu, w sposób zapewniający ochronę środowiska,

- oszczędnego korzystania z wody,

- nie używania dla celów przemysłowych wody pitnej,

- odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych zakładu należy uzgodnić z Kierownikiem Operacyjnym,

- nie wprowadzania do kanalizacji zakładu substancji szkodliwych i trujących lub wylewania ich na powierzchnię,

- utrzymywania czystości i porządku na użytkowanym terenie lub obiekcie włącznie z oczyszczaniem dróg zakładu w zakresie dokonanego zabrudzenia,

- postępowania zgodnie z instrukcją dotyczącą zasad magazynowania odpadów na terenie ZTPO,

- w przypadku chęci pozostawienia wytworzonych odpadów w ZTPO uzgodnienie tej kwestii z osobą nadzorującą prace ze strony ZTPO (w tym stwierdzenie możliwości takiego działania ze względu na rodzaj odpadów), dostosowanie się do obowiązującego w ZTPO systemu w tym przede wszystkim zmagazynowanie odpadu w pojemniku o właściwym kodzie.

## Ponadto zabrania się:

- zanieczyszczenia terenów będących w dyspozycji KHK S.A. w Krakowie,

- wprowadzania do instalacji kanalizacyjnej oraz gleby substancji chemicznych,

- wprowadzania do powietrza substancji chemicznych w postaci emisji nie zorganizowanej,

- stosowania urządzeń powodujących nadmierny hałas lub wibracje, względnie emitujących szkodliwe promieniowanie elektromagnetyczne,

- prowadzenia innych działań negatywnie wpływających na środowisko, wykraczających poza uprawnienia podmiotu wynikające z wydanych pozwoleń i decyzji właściwych organów,

- korzystania ze składowiska odpadów nieprodukcyjnych (zagospodarowanie odpadu wytworzonego przez wykonawcę należy do niego).

Działania takie wymagają wcześniejszych uzgodnień z terenowymi organami inspekcji sanitarnej i ochrony środowiska.

## KHK S.A. w Krakowie zastrzega sobie możliwość kontroli działalności podmiotów pracujących na jej terenie przez osoby wskazane w ppkt. 1.3 oraz prawo do ewentualnego wstrzymania robót bez odszkodowania, jeśli zostanie stwierdzone rażące zagrożenie środowiska.

## Działalność polegająca na uzgodnionym korzystaniu ze środowiska jest związana 
z generowaniem niezbędnych sprawozdań i raportów a także ponoszeniem odpowiednich opłat.

## W przypadku zanieczyszczenia środowiska przez wykonującego usługi na rzecz KHK S.A. w Krakowie (np. poprzez zabrudzenie powierzchni terenu ZTPO, zniszczenie zieleni, wody, ziemi lub inne) zastrzegamy sobie możliwość:

- nakazania usunięcia lub usunięcia z terenu ZTPO źródła zanieczyszczenia (o ile jest to możliwe) na ryzyko i koszt wykonującego usługi,

- likwidację powstałego z winy wykonującego usługi zanieczyszczenia na jego koszt,

- naliczenia kary w wysokości do 3000 zł. za każde zdażenie.

## KHK S.A. informuje, że zgodnie z przepisami obowiązującego prawa jest zobowiązane do informowania stosownych służb o spowodowanym lub powodowanym zagrożeniu zanieczyszczenia środowiska.

## O podjętych działaniach opisanych w ppkt 4.5 wykonującego usługi zostanie niezwłocznie poinformowany.

- Zasady ewakuacji

Główne zasady organizacyjne podczas ogłaszania ewakuacji

- z chwilą zauważenia / usłyszenia alarmu o zagrożeniu lub otrzymania informacji od osób wskazanych w ppkt. 1.3 o występującym zagrożeniu wszyscy pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do udziału w ewakuacji,

- ewakuację przeprowadza się z wykorzystaniem wszystkich możliwych dróg 
i wyjść ewakuacyjnych,

- warunki i sposoby ewakuacji zależą od miejsca powstania zagrożenia, przy czym ewakuacja powinna objąć wszystkie osoby przebywające w budynkach

- należy podejmować stanowcze działania mające na celu ograniczenie paniki i utrzymanie porządku,

- wszystkie osoby znajdujące się w budynku objętym ewakuacją, powinny podporządkować się decyzjom kierującego akcją ratowniczą,

- jeżeli sytuacja na to pozwala, może być dodatkowo zarządzona ewakuacja mienia.

Obowiązki pracowników i innych przebywających na terenie ZTPO podczas ewakuacji

Pracownicy Wykonawcy przebywające na terenie ZTPO mają obowiązek zapoznać się z procedurami/instrukcjami dotyczącymi sposobu ewakuacji i alarmowania oraz zasadami postępowania po ogłoszeniu ewakuacji z obiektów ZTPO.

Wszyscy ewakuowani mają w szczególności obowiązek:

- ściśle się stosować do przekazywanych zaleceń przełożonych i osób prowadzących ewakuację,

- przerwać pracę i opuścić zagrożoną strefę i skierować się na drogi ewakuacyjne,

- zachować spokój i nie dopuścić do powstania paniki,

- przystąpić do wykonywania przypisanych im zadań,

- (jeżeli jest możliwość) wyłączyć i zabezpieczyć wszystkie urządzenia/maszyny,

- udać się na miejsce zbiórki po opuszczeniu zagrożonego budynku.

Miejsce zbiórki (punkt zborny)

Punkt zborny oznaczony znakiem informacyjnym (Tabela nr 1) znajduje się na parkingu pojazdów. 
W miejscu zbiórki (punkcie zbornym) osoby ewakuowane przebywają do chwili otrzymania sygnału lub komunikatu o odwołaniu alarmu o ewakuacji i możliwości powrotu na stanowiska pracy lub całkowitej ewakuacji z terenu ZTPO.

Podczas poruszania się po drodze ewakuacyjnej zabrania się:

- zatrzymywania,

- poruszania się „pod prąd”,

- poruszania się w kierunku innym niż określają to znaki ewakuacyjne,

- korzystania z windy podczas ewakuacji.

Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji pochylonej, starając się trzymać głowę jak najniżej ze względu na mniejsze zadymienie w dolnych partiach pomieszczeń, natomiast drogi oddechowe należy w miarę możliwości zasłaniać chustką zmoczoną w wodzie. Podczas ruchu przez mocno zadymione odcinki dróg ewakuacyjnych należy poruszać się wzdłuż ścian, jej prawą stroną aby nie stracić orientacji co do kierunku ruchu.

Tabela nr 1 - Symbole i nazwy znaków ewakuacyjnych zamieszczono w poniższej

| Nazwa znaku | Symbol znaku |
| --- | --- |
| Kierunek drogi ewakuacyjnej |  |
| Wyjście ewakuacyjne |  |
| Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę |  |
| Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół |  |
| Drzwi ewakuacyjne |  |
| Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej |  |
| Pchać aby otworzyć |  |
| Ciągnąć aby otworzyć |  |
| Miejsce zbiórki do ewakuacji |  |

# Informacja o zidentyfikowanych zagrożeniach.

## W trakcie realizacji postanowień umów mogą wystąpić zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników Wykonawcy/Użytkownika* związane z działaniami KHK S.A. w Krakowie. W takim przypadku szczegółowy wykaz zagrożeń zostanie przedstawiony w poniższej tabeli.

## (w przypadku gdy pkt 6.1 ma zastosowanie – wypełnia Kierownik Operacyjny, w porozumieniu z kierownikiem bezpośrednio nadzorującym wykonywane prace)

| ZAGROŻENIE | ŹRÓDŁO ZAGROŻENIA (PRZYCZYNA) | MOŻLIWE SKUTKI ZAGROŻENIA | ŚRODKI OCHRONY PRZED ZAGROŻENIAMI |
| --- | --- | --- | --- |

* niewłaściwe skreślić

## Poziom ryzyka zawodowego dla zidentyfikowanych zagrożeń występujących na stanowisku dla pracowników, którzy:

- posiadają właściwe i aktualne uprawnienia zawodowe,

- posiadają aktualne szkolenie w zakresie BHP właściwe dla zajmowanego stanowiska i wykonywanych czynności,

- posiadają aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy,

- Oświadczenie pracownika o zapoznaniu z oceną ryzyka zawodowego (kopia oceny ryzyka zawodowego do wglądu)

## W trakcie realizacji postanowień umowy mogą wystąpić zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników KHK S.A. w Krakowie wymienione w poniższej tabeli.

## (wypełnia Wykonawca/Użytkownik* w przypadku możliwości wystąpienia innych zagrożeń niż wymienione w punkcie 6.1. Brak wpisu oznacza niewystępowanie innych zagrożeń niż wymienione w pkt 6.1 związanych z działaniami Wykonawcy/Użytkownika*)

| ZAGROŻENIE | ŹRÓDŁO ZAGROŻENIA (PRZYCZYNA) | MOŻLIWE SKUTKI ZAGROŻENIA | ŚRODKI OCHRONY PRZED ZAGROŻENIAMI |
| --- | --- | --- | --- |

* niewłaściwe skreślić

# Postanowienia końcowe.

## Osoby wyszczególnione w ppkt. 1.3 będą dokonywać okresowych kontroli przestrzegania stosowanych przepisów przez podmioty pracujące na zlecenie Spółki.

## Jeśli w wyniku prowadzonej działalności podmiot spowoduje nadzwyczajne zagrożenie środowiska tj. nastąpi gwałtowne zdarzenie mogące wywołać znaczne zniszczenie środowiska, pożar lub stwarzające inne zagrożenie, w tym zagrożenie dla zdrowia i życia oraz zdarzenie wypadkowe lub potencjalnie wypadkowe, pracownicy tego podmiotu zobowiązani są do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu do:

- Dyspozytor ZTPO – tel. …………………

Niezwłocznie należy przy tym przedsięwziąć działania zmierzające do ograniczenia skutków zdarzenia i uczestniczyć w akcji organizowanej przez służby Spółki.

  - Pracownik Wykonawcy za „naruszenia przepisów i zasad BHP obowiązujących na obiekcie ZTPO" może zostać wstrzymany od wykonywanej pracy przez Kierownictwo ZTPO i Służbę BHP.

7.4 W przypadku nieprzestrzegania zasad ujętych w niniejszej instrukcji, firma może zostać ukarana karą porządkową w wysokości do 3000 zł. za każde zdarzenie, zgodnie z Kodeksem pracy w stosunku do pracowników odpowiedzianych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

  - W przypadku udokumentowanych, powtarzających się lub rażących naruszeń, zarówno pracownik, jak i firma podwykonawcza mogą zostać usunięci z terenu ZTPO, co skutkować może rozwiązaniem umowy

  - .

## Nieprzestrzeganie postanowień określonych w punktach 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7 Zleceniodawca może potraktować jako nienależyte wykonanie umowy skutkujące odpowiedzialnością określoną w umowie.

Załącznik nr 4 do SIWZ

Wzory oświadczeń do ewentualnego wykorzystania przez wykonawców:

Oświadczenie 1

Zamawiający:

Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie,

ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków,

Wykonawca:

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  Sprzedaż, dostawa, montaż, szkolenie, udzielenie gwarancji i uruchomienie redundantnego systemu ciągłego pomiaru emisji na Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów dla istniejącego, pracującego na liniach nr 1 i 2 – zamówienie powtórzone,  - KHK/ZP/PN/4/2018, prowadzonego przez Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  pkt. 5.3. SIWZ

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt 5.3. SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………., w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………...

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczenie 2

Zamawiający:

Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie,

ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków,

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  Sprzedaż, dostawa, montaż, szkolenie, udzielenie gwarancji i uruchomienie redundantnego systemu ciągłego pomiaru emisji na Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów dla istniejącego, pracującego na liniach nr 1 i 2 – zamówienie powtórzone,  - KHK/ZP/PN/4/2018, prowadzonego przez Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………………………….....

………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5 do SIWZ

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

- Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: Sprzedaż, dostawa, montaż, szkolenie, udzielenie gwarancji i uruchomienie redundantnego systemu ciągłego pomiaru emisji na Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów dla istniejącego, pracującego na liniach nr 1 i 2 – zamówienie powtórzone,  - KHK/ZP/PN/4/2018 oraz do zapisów pkt  3.8. SIWZ wnosimy o udostępnienie następującej dokumentacji technicznej:

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- Ze względu na poufny charakter przekazywanych dokumentów oświadczamy, że dokumentacja będzie przez nas wykorzystana jedynie do przygotowania oferty na potrzeby przedmiotowego postępowania oraz w przypadku udzielenia zamówienia – do jego realizacji.

- Zdajemy sobie jednocześnie sprawę z możliwej odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej z wykorzystania przekazanych dokumentów w sposób inny niż określony w pkt. II.

- Przyjmujemy do wiadomości, że dokumentacja zostanie udostępniona do wglądu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

| Data: | …… / …… / ………… |
| --- | --- |
| Podpis: | …………………..…………………………………………... (uprawniony przedstawiciel Wykonawcy) |

Załącznik nr 6 do SIWZ

Wzór wykazu dostaw do ewentualnego wykorzystania przez wykonawców:

Zamawiający:

Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie,

ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków,

Wykonawca:

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Wykaz dostaw

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  Sprzedaż, dostawa, montaż, szkolenie, udzielenie gwarancji i uruchomienie redundantnego systemu ciągłego pomiaru emisji na Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów dla istniejącego, pracującego na liniach nr 1 i 2 – zamówienie powtórzone,  - KHK/ZP/PN/4/2018, prowadzonego przez Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie, oświadczam, że w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert wykonałem następujące dostawy spełniające wymogi określone w punkcie 5.3.1.1.1 i 5.3.1.1.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

| 1. | Zleceniodawca: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Obiekt, w którym wdrożono system: |  |
|  | Data realizacji (mm-rrrr): |  |
|  | Składniki systemu z wyszczególnieniem substancji objętych analityką gazową: (wymagania: układ poboru i kondycjonowania gazu, analizatory w zakresie analityki gazowej NOx (NO, NO2), O2, CO, SO2, HCl, HF, H2O i TOC) |  |
|  | Czy system był zgodny z normami wymienionymi w punkcie 5.3.1.1.1 specyfikacji? |  |
| 2. | Zleceniodawca: |  |
|  | Obiekt, do którego dostarczono komputer emisyjny |  |
|  | Data realizacji (mm-rrrr): |  |
|  | Czy komputer emisyjny był zgodny z aktami prawnymi i normami wymienionymi w punkcie 5.3.1.1.2 specyfikacji? |  |

…………………………………………

(podpis)